Diajukan sebagai Laporan Kagang Penelitian Dosen KIPA LPTK

Bidang : Fotoakustik

Kelompok Penelitian : Fisika Atom dan Inti

16 Oktober 1995 s.d. 6 Januari "1996

Oleh :

Ariswan, Drs.H.Si.

FPHIPA IKIP YOGYAKARTA

Kengetahui /Henyetujui:

( Drs.Huslim Ph.D)

SPEKTROSKOPI FOTOAKUSTIK DENGAN FOTOSEL

TANPA JENDELA MODEL RESONANSI AZIMUTAL

ABSTRAK

Telah dibuat fotosel tanpa jendela model resonansi

azimutal, untuk mendeteksi gas-gas lacakan dalam spektroskopi

fotoakustik. Cara kerjanya didasarkan pada serapan maksimum

energi radiasi laser pemompa oleh sampel gas yang berada di

dalam fotosel. Serapan energi tersebut menyeba~kan penambahan

energi kinetik molekul-molekul sampel yang kemudian akan

menghasilkanpenambahan tekanan dalam fotosel. 8ila berkas

laser pemompa dimodulasi pada frekuensi audio akan

menghasilkan fluktuasi tekanan yang termodulasi pada

frekuensi yang sama dengan modulatornya , sehingga terjadi

gelombang akustik yang dapat ditangkap oleh mikropon. Pada

penelitian ini digunakan laser C02 sebagai pemompa, hasilnya

dapat ditunjukkan bahwa Etilen berresonansi pada garis laser

10 P 14 ,sedangkan metanol berresonansidengan garis laser

9 P 34.