## Slide 1: SISTEM PENGAMAN KELISTRIKAN
By : Raditya Nugroho

## Slide 2
Sekering adalah komponen pengaman yang banyak digunakan sebagai pencegah kerusakan rangkaian akibat kelebihan arus.
Sekering mempunyai bagian yang mudah meleleh akibat aliran arus yang dilindungi oleh badan sekering yang biasanya terbuat dari tabung kaca atau plastik.
Tegangan baterai diberikan melalui bagian batang penghantar utama.
Salah satu ujung sekering dihubungkan dengan bagian tersebut dan satu ujung lainnya dihubungkan dengan rangkaian yang diamankannya
FUSE / SEKERING

## Slide 5: Letak Sekering
Pemasangkan kotak sekering ini biasanya di bawah dashboard, di ruang dekat mesin, di sebelah kiri panel kaki penumpang atau sebelah kanan panel kaki pengemudi.
Kotak sekering selalu dilengkapi dengan tutup kotak sekering sebagai pelindung sekering dan komponen lain yang ada di dalamnya.
Pada tutup sekering biasanya tertera gambar lokasi dan posisi tiap sekering, relai, dan komponen lainnya yang berada di dalamnya.

## Slide 6: Jenis Jenis Sekering

## Slide 7: Kapasitas Sekering Untuk Sekering Mini dan Standar
No | Kapasitas Sekering (A) | Warna
1 | 3 | Violet (ungu)
2 | 5 | Coklat kemerahan
3 | 7,5 | Coklat
4 | 10 | Merah
5 | 15 | Biru
6 | 20 | Kuning
7 | 25 | Tak berwarna
8 | 30 | Hijau

## Slide 8: Kapasitas Sekering Untuk Sekering Besar
NO | Kapasitas Sekering (A) | Warna
1 | 20 | Kuning
2 | 30 | Hijau
3 | 40 | Kuning muda (gading)
4 | 50 | Merah
5 | 60 | Biru
6 | 70 | Coklat
7 | 80 | Tak berwarna

## Slide 9
Sambungan pengaman (fusible link) digunakan untuk melindungi rangkaian listrik berarus besar dan biasanya dipakai pada rangkaian yang membutuhkan arus sampai 30 Ampere atau lebih.
Sambungan pengaman akan rusak jika dilewati oleh arus yang lebih besar dari kemampuannya.
Seperti halnya pada sekering, jika sambungan pengaman dan elemen pengaman rusak akibat arus yang berlebihan, maka komponen tersebut harus diganti.
FUSIBLE LINK

## Slide 10: Bagian Fusible link

## Slide 11: Kapasitas Fusible Link
No | Kapasitas Elemen Pengaman (A) | Warna
1 | 30 | Merah jambu
2 | 40 | Hijau
3 | 50 | Merah
4 | 60 | Kuning
5 | 80 | Hitam
6 | 100 | Biru

## Slide 12: Letak Fusible Link

## Slide 13
Aliran arus yang besar dan terlalu lama akan menyebabkan kabel atau penghantar pada suatu rangkaian menjadi panas dan kemungkinan terjadi kabel terbakar sangat besar.
Circuit breaker banyak digunakan pada rangkaian yang rumit, misalnya power window, sunroof, dan rangkaian pemanas
Pemasangan pemutus rangkaian biasanya di kotak sekering, tetapi ada juga yang di luar kotak sekering seperti pada power window yang terpasang pada sistem tersebut.
CIRCUIT BREAKER

## Slide 14: CIRCUIT BRAKER TIPE MANUAL

## Slide 15: Pemutus Rangkaian Tipe Otomatis (Mekanik)

## Slide 16: Pemutus Rangkaian Otomatis PTC (Positif Temperature Coeficient)
Komponen ini merupakan resistor yang peka terhadap suhu.
Jika suhu yang mengenai komponen ini naik, maka tahanannya akan makin besar sehingga arus yang mengalir turun.
Jadi pengamanan rangkaian dilakukan dengan menurunkan arus yang mengalir ke rangkaian pada saat terjadi aliran arus yang berlebihan dan menyebabkan temperatur naik.
Komponen ini terbuat dari polimer konduktif yang biasa disebut dengan termistor. Komponen pengaman tipe ini tidak mempunyai bagian yang bergerak seperti pada pemutus rangkaian tipe mekanik.
PTC umumnya digunakan untuk melindungi sistem power window, dan rangkaian power lock (central lock).

## Slide 17: Pemutus Rangkaian Otomatis PTC (Positif Temperature Coeficient)

## Slide 18: Langkah Pemeriksaan Sekering

## Slide 19: Langkah Pemeriksaan Fusible Link

## Slide 20: Langkah Pemeriksaan Circuit Breaker

## Slide 22
TERIMA KASIH