RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan		: SMK

Nama Sekolah			: SMK PIRI 1 YOGYAKARTA

Mata Pelajaran		: TEKNIK PEMESINAN BUBUT

Kelas/Semester		: XI TP/Gasal

Materi Pokok/Tema/Topik	: Definisi mesin bubut dan macam-macam mesin bubut

Pertemuan Ke			: 1

Kompetensi Inti

- Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

- Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

- Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja spesifik untuk memecahkan masalah.

- Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

Kompetensi Dasar

- Menyadari sempurnanya ciptaan Tuhan tentang alam dan fenomenanya dalam  mengaplikasikan teknik pemesinan bubut pada kehidupan sehari-hari.

- Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis, rasa ingin tahu, inovatif dan tanggung jawab dalam mengaplikasikan  teknik pemesinan bubut pada kehidupan sehari-hari.

- Mengidentifikasi mesin bubut.

- Menggunakan mesin bubut untuk berbagai jenis pekerjaan.

Indikator

- Menjelaskan definisi mesin bubut dan macam-macam mesin bubut dan fungsinya.

Tujuan Pembelajaran

- Mampu menjelaskan definisi mesin bubut dan macam-macam mesin bubut dan fungsinya.

Materi Ajar/Pembelajaran

- Pengertian Mesin Bubut

Mesin bubut merupakan salah satu jenis mesin perkakas. Prinsip kerja pada proses turning atau lebih dikenal dengan proses bubut adalah proses penghilangan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu. Di sini benda kerja akan diputar/rotasi dengan kecepatan tertentu bersamaan dengandilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong relatif dan gerakkan translasi dari pahat disebut gerak umpan (feeding).

- Jenis-jenis Mesin Bubut

Jenis mesin bubut pada garis besarnya diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. Mesin bubut ringan

Mesin bubut ini dimaksudkan untuk latihan dan pekerjaan ringan. Bentuk peralatannya kecil dan sederhana. Dipergunakan untuk mengerjakan benda-benda kerja yang berukuran kecil. Mesin ini  terbagi atas mesin bubut bangku dan model lantai, konstruksinya merupakan gambaran mesin bubut bangku dan model lantai,  konstruksinya merupakan gambaran mesin bubut yang besar dan berat.

2. Mesin bubut sedang (Medium Lathe)

Konstruksi mesin ini lebih cermat dan dilengkapi dengan penggabungan peralatan khusus. Oleh karena itu mesin ini digunakan untuk pekerjaan yang lebih banyak variasinya dan lebih teliti. Fungsi utama adalah untuk menghasilkan atau memperbaiki perkakas secara produksi.

3. Mesin bubut standar (Standard Lathe)

Mesin ini dibuat lebih berat, daya kudanya lebih besar daripada yang dikerjakan mesin bubut ringan dan mesin ini merupakan standar dalam pembuatan mesin-mesin bubut pada umumnya.

4. Mesin bubut meja panjang (Long Bed Lathe)

Mesin ini termasuk mesin bubut industri yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan panjang dan besar, bahan roda gigi dan lainnya.

Secara prinsip lain mesin bubut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Mesin bubut centre lathe

Mesin bubut ini dirancang utnuk berbagai macam bentuk dan yang paling umum digunakan, cara kerjanya benda kerja dipegang (dicekam) pada poros spindle dengan bantuan chuck yang memiliki rahang pada salah satu ujungnya, yaitu pada pusat sumbu putarnya, sementara ujung lainnya dapat ditumpu dengan center lain.

2. Mesin Bubut Sabuk.

Poros spindel akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi yang digerakkan sabuk atau puli pada poros spindel. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir.

3. Mesin bubut vertical turning and boring milling

Mesin ini bekerja secara otomatis, pada pembuatan benda kerja yang dibubut dari tangan, pekerjaan yang tidak dilakukan secara otomatis hanyalah pemasangan batang-batang yang baru dan menyalurkan produk-produk yang telah dikerjakan, oleh sebab itu satu pekerja dapat mengawasi beberapa buah mesin otomatis dengan mudah.

4. Mesin bubut facing lathe.

Sebuah mesin bubut terutama digunakan untuk membubut benda kerja berbentuk piringan yang besar. Benda-benda kerjanya dikencangkan dengan cakar-cakar yang dapat disetting pada sebuah pelat penyeting yang besar, tidak terdapat kepala lepas.

5. Mesin Bubut Turret.

Mesin bubut turret mempunyai ciri khusus terutama menyesuaikan terhadap produksi. “Ketrampilan pekerja” dibuat pada mesin ini sehingga memungkinkan bagi operator yang tidak berpengalaman untuk memproduksi kembali suku cadang yang identik. Kebalikannya, pembubut mesin memerlukan operator yang sangat terampil dan mengambil waktu yang lebih lama untuk memproduksi kembali beberapa suku cadang yang dimensinya sama. Karakteristik utama dari mesin bubut jenis ini adalah bahwa pahat untuk operasi berurutan dapat disetting dalam kesiagaan untuk penggunaaan dalam urutan yang sesuai. Meskipun diperlukan keterampilan yang sangat tinggi untuk mengunci dan mengatur pahat dengan tepat tapi satu kali sudah benar maka hanya sedikit keterampilan untuk mengoperasikannya dan banyak suku cadang dapat diproduksi sebelum pensettingan dilakukan atau diperlukan kembali.

6. Mesin bubut Turret Jenis Sadel.

Mempunyai turret yang dipasangkan langsung pada sadel yang  bergerak maju mundur dengan turret.

7. Mesin bubut turret vertikal.

Mesin bubut vertikal adalah sebuah mesin yang mirip Freis pengebor vertikal, tetapi memiliki karakteristik pengaturan turret untuk memegang pahat. Terdiri atas pencekam atau meja putar dalam kedudukan horizontal, dengan turret yang dipasangkan diatas rel penyilang sebagai tambahan, terdapat paling tidak satu kepala samping yang dilengkapi dengan turret bujur sangkar untuk memegang pahat. Semua pahat yang dipasangkan pada turret atau kepala samping mempunyai perangkat penghenti masing-masing, sehingga panjang pemotongan dapat sama dalam daur mesin yang berurutan. Pengaruhnya adalah sama seperti bubut turret yang berdiri pada ujung kepala tetap. Dan mempunyai segala ciri yang diperlukan untuk memudahkan pemuat, pemegang dan pemesinan dari suku cadang yang diameternya besar dan berat. Pada mesin ini hanya dilakukan pekerjaan pencekaman.

Pendekatan/Strategi/Metode Pembelajaran

- Pendekatan	: Scientific

- Metode	: Demonstrasi Praktik

- Model		: Discovery Learning

Media Belajar

- Mesin Bubut Konvensional

- ST 37 (30 x 15 x 100 mm)

Sumber Belajar

- Wirawan Sumbodo dkk, (2008).Teknik Produksi Mesin Industrii. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

- Jhon Gain, (1996). Engenering Whorkshop Practice.An International Thomson Publishing Company. National Library of Australia

- Edwin C.Maskiel .Machine Shop Technology, Volume I

- Buku referensi dan artikel yang sesuai

KegiatanPembelajaran

| Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
| --- | --- | --- |
|  | Guru | Siswa |  |
| Pendahuluan | Memberikan salam, mengkondisikan kelas dan pembiasaan, mengajak dan memimpin berdoa, menanyakan kondisi siswa dan mempresensi Memberi motivasi pada siswa Melakukan apersepsi dan pretest Menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode, dan penilaian | Menjawab salam, menertibkan tempat duduk dan menertibkan diri, berdoa, menjawab keadaan kondisinya, dan kehadirannya Termotivasi Memperhatikan dan mengerjakan pretest Memperhatikan | 15 menit |
| Inti | Mengamati Mengamati proses penggunaan mesin bubut Menanya Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang mesin bubut Mengekplorasi Mengumpulkan data yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang mesin bubut Mengasosiasi/menganalisis informasi Mengkatagorikan data dan menentukan hubungannya, selanjutnyanya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks tentang mesin bubut Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil konseptualisasi tentang mesin bubut | Mengamati Memperhatikan Mengamati peragaan dan sumber belajar Menanyakan hal–hal yang belum jelas dalam pengamatan Menanya Melakukan diskusi, mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah di kelompoknya Mengeksplorasi Mengumpulkan data dan mengajukan pertanyaan tentang suatu masalah Mengasosiasi Mengumpulkan informasi/data, melakukan analisis, dan menyimpulkan Mengkomunikasikan Membuat laporan dan kesimpulan hasil percobaan/praktek dalam kelompoknya Mempresentasikan hasil percobaan/praktek beserta kesimpulannya | 150 menit |
| Penutup | Mengajak dan mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman/kesimpulan Memberikan evaluasi/penilaian dalam bentuk post test/ tugas Memberikan remidi/pengayaan dalam bentuk tugas Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran, (mengajak dan memimpin berdoa untuk pelajaran terakhir) | Membuat rangkuman/kesimpulan bersama guru Mengerjakan tes/tugas yang diberikan Mencatat tugas yang diberikan untuk dikerjakan dirumah Memperhatikan arahan guru (berdoa). | 15 menit |

Penilaian Hasil Belajar

    - Teknik Penilaian:

        - KI-1 dan KI-2 dengan pengamatan/observasi.

        - KI-3 dengan Tes Tertulis/Lisan.

        - KI-4 dengan Unjuk Kerja

    - Bentuk Instrumen, Instrumen, dan Jawaban

- Bentuk Instrumen: Tes Lisan

Instrumen :

- Jelaskan pengertian mesin bubut ?

Mesin bubut merupakan salah satu jenis mesin perkakas. Prinsip kerja pada proses bubut adalah proses penghilangan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu dengan memutar benda kerja dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja.

- Bentuk Instrumen: Unjuk Kerja

Instrumen:

KERJAKAN JOB SHEET BUBUT (Job Sheet Lihat Lampiran)

- Prosedur penilaian

| No | Aspek yang dinilai | Teknik Penilaian | Waktu Penilaian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sikap | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama di amati selama proses KBM Bekerjasama di amati dalam kegiatan kelompok. Toleransi di amati dalam diskusi ketika terjadi proses pemecahan masalah yang berbeda. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan | Dalam pembelajaran dan saat diskusi (selama kegiatan inti) |
| 2. | Pengetahuan | Tes tertulis bentuk uraian mengenai bentuk uraian mengenai operasi aritmatika dalam memecahkan permasalahan dengan bahasa pemrograman. | Ulangan Penyelesaian tugas individu, pada akhir KD |
| 3. | Keterampilan | Presentasi Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang program yang dibuat dengan menggunakan operasi aritmatika dalam memecahkan permasalahan dengan bahasa pemrograman. | Penyelesaian tugas (baik individu maupun kelompok) |

- Pedoman Penskoran dan  Penilaian

            - Indikator penskoran  sikap Toleransi

| Skor | Deskripsi |
| --- | --- |
| 4 | Selalu membantu/menawarkan bantuan pada teman dan guru yang sedang mengalami kesulitan |
| 3 | Sering membantu/menawarkan bantuan pada teman dan guru yang sedang mengalami kesulitan |
| 2 | Kadang-kadang membantu/menawarkan bantuan pada teman dan guru yang sedang mengalami kesulitan |
| 1 | Tidak pernah membantu/menawarkan bantuan pada teman dan guru yang sedang mengalami kesulitan |

  - Indikator penskoran sikap Kerja sama

| Skor | Deskripsi |
| --- | --- |
| 4 | Selalu mengajak/menawarkan pada teman untuk bersama-sama menyelesaikan suatu tujuan tertentu |
| 3 | Sering mengajak/menawarkan pada teman untuk bersama sama menyelesaikan suatu tujuan tertentu |
| 2 | Kadang-kadang mengajak/menawarkan pada teman untuk bersama sama menyelesaikan suatu tujuan tertentu |
| 1 | Tidak pernah mengajak/menawarkan pada teman untuk bersama sama menyelesaikan suatu tujuan tertentu |

  - Indikator penskoran Unjuk Kerja

Lembar Penilaian Kerja Siswa seperti terlihat pada Lampiran 30

Yogyakarta, Agustus 2014

Mahasiswa,

Aji Prayoga

NIM. 11503244017