RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

Satuan Pendidikan		: SMK

Nama Sekolah			: SMK PIRI 1 YOGYAKARTA

Mata Pelajaran		: TEORI PEMESINAN FRAIS

Kelas/Semester		: XI TP 1 / GASAL

Materi Pokok/Tema/Topik	: Mengidentifikasi Mesin Frais

Alokasi Waktu		: 4 Jam Pelajaran

Jumlah Pertemuan		: 2

Pertemuan Ke			: 2 dan 3 (4x45menit)

Kompetensi Inti

KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja spesifik untuk memecahkan masalah.

KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

Kompetensi Dasar

KD 1. Menyadari sempurnanya ciptaan Tuhan tentang alam dan fenomenanya dalam mengaplikasikan teknik pemesinan frais  pada kehidupan sehari-hari.

KD 2. Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai tuntunan dalam mengaplikasikan teknik pemesinan frais dalam kehidupan sehari-hari.

KD 3. Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis, rasa ingin tahu, inovatif dan tanggungjawab dalam mengaplikasikan teknik pemesinan frais pada kehidupan sehari-hari.

KD 4. Menghargai kerjasama, toleransi, damai, santun, demokratis, dalam menyelesaikan masalah perbedaan konsep berpikir dalam mengaplikasikan teknik pemesinan frais kehidupan sehari-hari.

KD 5. Menunjukan sikap responsive, proaktif, konsisten, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam mengaplikasikan teknik pemesinan frais.

KD 6. Mengidentifikasi mesin frais.

KD 7. Mengklasifikasai proses pemesinan frais.

Indikator

- Siswa dapat menjelaskan jenis dan fungsi mesin frais.

- Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian utama mesin frais.

- Siswa dapat menjelaskan klasifikasi proses pemesinan frais.

Tujuan Pembelajaran

- Siswa memahami jenis dan fungsi mesin frais.

- Siswa memahami bagian-bagian utama mesin frais.

- Siswa mengatahui klasifikasi proses pemesinan frais.

Materi Ajar/Pembelajaran

# Jenis Mesin Frais

Mesin frais yang digunakan dalam proses pemesinan ada tiga jenis , yaitu :

- Column and knee milling machines

- Bed type milling machines

- Special purposes

Mesin jenis column and knee dibuat dalam bentuk mesin frais vertikal dan horisontal. Kemampuan melakukan berbagai jenis pemesinan adalah keuntungan utama pada mesin jenis ini. Pada dasarnya pada mesin jenis ini meja (bed), sadel, dan lutut (knee) dapat digerakkan. Beberapa asesoris seperti cekam, meja putar, kepala pembagi menambah kemampuan dari mesin frais jenis ini. Walaupun demikian mesin ini memiliki kekurangan dalam hal kekakuan dan kekuatan penyayatannya. Mesin frais tipe bed (bed type) memiliki produktivitas yang lebih tinggi dari pada jenis mesin frais yang pertama.  Kekakuan mesin yang baik, serta tenaga mesin yang biasanya relatif besar, menjadikan mesin ini banyak digunakan pada perusahaan manufaktur.  Mesin frais pada saat ini telah banyak yang dilengkapi dengan pengendali  CNC untuk meningkatkan produktivitas dan fleksibilitasnya.

Dengan menggunakan kendali CNC maka waktu produksi bisa dipersingkat, bentuk benda kerja sangat bervariasi.

Produk pemesinan di industri pemesinan semakin kompleks, maka mesin frais jenis baru dengan bentuk yang tidak biasa telah dibuat.  Mesin frais tipe khusus ini, biasanya digunakan untuk keperluan mengerjakan satu jenis penyayatan dengan produktivitas/duplikasi yang sangat tinggi. Mesin tersebut misalnya mesin frais profil, mesin frais dengan spindel ganda (dua, tiga, sampai lima spindel),  dan mesin frais planer. Dengan menggunakan mesin frais khusus ini maka produktifitas mesin sangat tinggi, sehingga ongkos produksi menjadi rendah, karena mesin jenis ini tidak memerlukan seting yang rumit.

Selain mesin frais manual, pada saat ini telah dibuat mesin frais dengan jenis yang sama dengan mesin konvensional tetapi menggunakan kendali CNC (Compyter Numerically Controlled). Dengan bantuan kendali CNC, maka mesin frais menjadi sangat fleksibel dalam mengerjakan berbagai bentuk benda kerja, efisien waktu dan biaya yang diperlukan, dan produk yang dihasilkan memiliki ketelitian tinggi.

Proses pemesinan frais adalah proses penyayatan benda kerja dengan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Proses penyayatan dengan gigi potong yang banyak yang mengitari pahat ini  bisa menghasilkan proses pemesinan lebih cepat. Permukaan yang disayat bisa berbentuk datar, menyudut, atau melengkung. Permukaan benda kerja bisa juga berbentuk kombinasi dari beberapa bentuk. Mesin (Gambar 3.1)  yang digunakan untuk memegang benda kerja, memutar pahat, dan penyayatannya disebut mesin frais (Milling Machine).

Mesin frais (Gambar 3.2) ada yang dikendalikan secara mekanis (konvensional manual) dan dengan bantuan CNC. Mesin konvensional manual  ada biasanya spindelnya ada dua macam yaitu horisontal dan vertikal. Sedangkan mesin frais dengan kendali CNC hampir semuanya adalah mesin frais vertikal .

- Klasifikasi proses frais

Proses frais dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis. Klasifikasi ini berdasarkan jenis pahat , arah penyayatan, dan posisi relatif pahat terhadap benda kerja (Gambar 3.3).

# Frais Periperal (Peripheral Milling )

Proses frais ini  disebut juga slab milling, permukaan yang difrais dihasilkan oleh gigi pahat yang terletak pada permukaan luar badan alat potongnya. Sumbu dari putaran pahat biasanya pada bidang yang sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat.

# Frais muka (Face Milling )

Pada frais muka, pahat dipasang pada spindel yang memiliki sumbu putar tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Permukaan hasil proses frais dihasilkan dari hasil penyayatan oleh ujung dan selubung pahat.

# Frais jari (End Milling )

Pahat pada proses frais ujung biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan benda kerja.. Pahat dapat digerakkan menyudut untuk menghasilkan permukaan menyudut. Gigi potong pada pahat terletak pada selubung pahat dan ujung badan pahat.

# Metode Proses Frais

# Metode proses frais  ditentukan berdasarkan arah relatif gerak makan meja mesin frais terhadap  putaran pahat (Gambar 3.4). Metode proses frais ada dua yaitu frais naik dan frais turun.

# Frais naik (Up Milling )

Frais naik biasanya disebut frais konvensional (conven-tional milling). Gerak dari putaran pahat berlawanan arah terhadap gerak makan meja mesin frais. Sebagai contoh, pada proses frais naik apabila pahat berputar searah jarum jam, benda kerja disayat ke arah kanan. Penampang melintang bentuk beram (chips) untuk proses frais naik adalah seperti koma diawali dengan ketebalan minimal kemudian menebal. Proses frais ini sesuai untuk mesin frais konvensional/ manual, karena pada mesin konvensional backlash ulir transportirnya relatif besar dan tidak dilengkapi backlash compensation.

# Frais turun (Down Milling)

Proses frais turun dinamakan juga climb milling. Arah dari putaran pahat sama dengan arah gerak makan meja mesin frais. Sebagai contoh jika pahat berputar berlawanan arah jarum jam, benda kerja disayat kekanan. Penampang melintang bentuk beram (chips) untuk proses frais naik adalah seperti koma diawali dengan ketebalan maksimal kemudian menipis. Proses frais ini sesuai untuk mesin frais CNC, karena pada mesin CNC gerakan meja dipandu oleh ulir dari bola baja, dan dilengkapi backlash compensation. Untuk mesin frais konvensional tidak direkomendasikan melaksanakan proses frais turun, karena meja mesin frais akan tertekan dan ditarik oleh pahat.

Proses pemesinan dengan mesin frais merupakan proses penyayatan benda kerja yang sangat efektif, karena pahat frais memiliki sisi potong jamak. Apabila dibandingkan dengan pahat bubut, maka pahat frais analog dengan beberapa buah pahat bubut (Gambar 3.5). Pahat frais dapat melakukan penyayatan berbagai bentuk benda kerja, sesuai dengan pahat yang digunakan. Proses meratakan bidang, membuat alur lebar sampai dengan membentuk alur tipis  bisa dilakukan dengan mesin frais ( Gambar 3.6).

Pendekatan/Strategi/Metode Pembelajaran

- Pendekatan	: Scientific

- Metode	: Diskusi, Eksperimen, dan Penugasan, dll

- Model		: Discovery Learning

Media, Alat, Bahan dan Sumber Belajar

Media

- LKS

Sumber Belajar

1.Buku Teori Pemesinan Frais

2.Buku referensi dan artikel yang sesuai

Kegiatan Pembelajaran

| Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
| --- | --- | --- |
|  | Guru | Siswa |  |
| Pendahuluan | Memberikan salam, mengkondisikan kelas dan pembiasaan, mengajak dan memimpin berdoa, menanyakan kondisi siswa dan mempresensi Memberi motivasi pada siswa Melakukan apersepsi dan pretest Menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, metode, dan penilaian Mengamati Memperagakan Meminta siswa supaya mengamati peragaan dan sumber belajar Mengamati dan membimbing siswa | Menjawab salam, menertibkan tempat duduk dan menertibkan diri, berdoa, menjawab keadaan kondisinya, dan kehadirannya Termotivasi Memperhatikan dan mengerjakan pretest Memperhatikan Mengamati Memperhatikan Mengamati peragaan dan sumber belajar Menanyakan hal – hal yang belum jelas dalam pengamatan | 10 menit |
| Inti | Mengamati Memperagakan Meminta siswa supaya mengamati peragaan dan sumber belajar Mengamati dan membimbing siswa Menanya Meminta siswa supaya melakukan diskusi mulai dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah terhadap obyak yang diamati pada kelompoknya Mengamati, membimbing, dan menilai kegiatan siswa Mencoba/mengumpulkan informasi Memberikan permasalahan dan meminta siswa untuk melakukan percobaan/praktek pada kelompoknya Mengamati, membimbing , dan menilai kegiatan siswa Mengasosiasi/menganalisis informasi Mengarahkan siswa supaya menggali informasi/mengumpulkan data, menganalisa, dan membuat kesimpulan Mengamati, membimbing, dan menilai kegiatan siswa Mengkomunikasikan Meminta untuk membuat laporan dan menyimpulkan hasil percobaan/praktek dalam kelompoknya Meminta setiap perwakilan kelompok untuk menyampaikan/menampilkan hasil percobaan/praktek dan kesimpulan diskusi Mengamati, membimbing, dan menilai kegiatan siswa Mencipta Meminta siswa supaya mewujudkan/mempraktekan hasil kajian teoritis dari kegiatan mengkomunikasikan | Mengamati Memperhatikan Mengamati peragaan dan sumber belajar Menanyakan hal – hal yang belum jelas dalam pengamatan Menanya Melakukan diskusi, mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah di kelompoknya Mencoba Melakukan percobaan/ praktek di kelompoknya Mengasosiasi Mengumpulkan informasi/ data, melakukan analisis, dan menyimpulkan Mengkomunikasikan Membuat laporan dan kesimpulan hasil percobaan/ praktek dalam kelompoknya Mempresentasikan hasil percobaan/ praktek beserta kesimpulannya Mencipta Mewujudkan/ mempraktekkan hasil kajian teoritis dari kegiatan mengkomunikasikan | 70 menit |
| Penutup | Mengajak dan mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman/ kesimpulan Memberikan evaluasi/ penilaian dalam bentuk post test/ tugas Memberikan remidi/ pengayaan dalam bentuk tugas Memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran, (mengajak dan memimpin berdoa untuk pelajaran terakhir) | Membuat rangkuman/ kesimpulan bersama guru Mengerjakan tes/ tugas yang diberikan Mencatat tugas yang diberikan untuk dikerjakan dirumah Memperhatikan arahan guru (berdoa) | 10 menit |

- PenilaianHasilBelajar

    - Teknik Penilaian :

        - KI-1 dan KI-2 dengan pengamatan / observasi.

        - KI-3 dengan Tes Tertulis.

        - KI-4 dengan portofolio

    - Bentuk Instrumen dan Instrumen

- Bentuk Instrumen: Tes tertulis (Uraian)

Instrumen:

- Sebutkan jenis-jenis mesin frais beserta fungsinya ?

- Sebutkan dan jelaskan klasifikasi proses frais !

- Sebutkan dan jelaskan metode proses frais !

    - Prosedur penilaian

| No | Aspek yang dinilai | Teknik Penilaian | Waktu Penilaian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sikap | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama di amati selama proses KBM Bekerjasama di amati dalam kegiatan kelompok. Toleransi di amati dalam diskusi ketika terjadi proses pemecahan masalah yang berbeda. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan | Dalam pembelajaran dan saat diskusi (selama kegiatan inti) |
| 2. | Pengetahuan | Tes tertulis bentuk uraian mengenai bentuk uraian mengenai alat keselamatan kerja yang harus digunakan pada saat mengoperasikan mesin frais. | Ulangan Penyelesaian tugas individu, pada akhir KD |
| 3. | Keterampilan | Presentasi Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang alat keselamatan kerja yang harus dipakai saat bekerja dengan mesin frais. | Penyelesaian tugas (individu) |

- Pedoman Penskoran dan  Penilaian

  - Indikator penskoran  sikap Toleransi

| Skor | Deskripsi |
| --- | --- |
| 4 | Selalu membantu/menawarkan bantuan pada teman dan guru yang sedang mengalami kesulitan |
| 3 | Sering membantu/menawarkan bantuan pada teman dan guru yang sedang mengalami kesulitan |
| 2 | Kadang-kadang membantu/menawarkan bantuan pada teman dan guru yang sedang mengalami kesulitan |
| 1 | Tidak pernah membantu/menawarkan bantuan pada teman dan guru yang sedang mengalami kesulitan |

  - Indikator penskoran sikap Kerja sama

| Skor | Deskripsi |
| --- | --- |
| 4 | Selalu mengajak / menawarkan pada teman untuk bersama-sama menyelesaikan suatu tujuan tertentu |
| 3 | Sering mengajak / menawarkan pada teman untuk bersama sama menyelesaikan suatu tujuan tertentu |
| 2 | Kadang-kadang mengajak / menawarkan pada teman untuk bersama sama menyelesaikan suatu tujuan tertentu |
| 1 | Tidak pernah mengajak / menawarkan pada teman untuk bersama sama menyelesaikan suatu tujuan tertentu |

  - Indikator penskoran  Pengetahuan

Setiap nomor soal apabila benar nilai  50

Apabila setiap nomor jawabannya kurang sempurna akan diberi skor 25

Kriteria penilaian tes uraian

91 - 100	: Sangat baik

81 -  90	: Baik

77 -  80	: Cukup

65 – 76	: Kurang

Yogyakarta, 23 Agustus 2014

Mahasiswa,

Aji Prayoga

NIM. 11503244017

# Text boxes

Gambar 3.8. Mesin frais tipe Column and knee dan mesin frais tipe bed

Gambar 3.9.Mesin frais tipe khusus (special purposes). Mesin frais dengan dua buah spindel

Gambar 3.1. Gambar skematik dari gerakan-gerakan dan komponen-komponen dari (a) mesin frais vertikal tipe column and knee dan (b) mesin frais horisontal tipe column and knee

Gambar 3.2. Mesin frais turret vertikal horisontal

Gambar 3.3. Tiga Klasifikasi proses frais : (a) frais periperal/ slab milling, (b) frais muka/ face milling, (c) frais jari /end milling

Gambar 3.4. (a) frais naik (up milling) dan (b) frais turun (down milling)

Gambar 3.5.  Pahat frais identik dengan beberapa pahat bubut