Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Sekolah		: SMK Negeri 1 Magelang

Mata Pelajaran 	: Kompetensi Kejuruan

Kelas / Semester 	: XII / 5

Alokasi Waktu 	:   x 45 menit

Standar Kompetensi 	: Melakukan Instalasi Jaringan Berbasis Luas (WAN)

Kompetensi Dasar 	: Menjelaskan persyaratan dan pengenalan perangkat WAN

Indikator 	:

- Segmen-segmen dari WAN yang diusulkan diidentifikasi.

- Kebutuhan segmen WAN ditentukan menggunakan analisis fungsional.

- Kandungan dan volume lalu lintas diperkirakan sesuai harapan penggunaan organisasi.

- TUJUAN PEMBELAJARAN

- Sikap

- Memilih peralatan/komponen jaringan secara teliti

- Menerapkan sikap disiplin dalam mengikuti prosedur instalasi perangkat WAN

- Mengikuti prosedur dalam memasang perangkat jaringan

- Melaksanakan pengukuran WAN dengan sabar dan teliti

- Pengetahuan

- Menjelaskan pengertian WAN

- Mengidentifikasi jenis jaringan, standar WAN

- Menjelaskan konsep dasar WAN

- Menguraikan konsep dasar dan pengalamatan IP

- Menjelaskan konsep dasar pengkebelan WAN

- Keterampilan

- Merencakan dan memilih perangkat jaringan sesuai dengan fisik dan kondisi lokasi

- Memasang perangkat WAN

- Menguji konektifitas WAN

- Materi ajar

- Interkoneksi antara perangkat LAN dan WAN

- Komunikasi jaringan berbasis luas dengan jemlah lebih dari 100 titik

- Type koneksi WAN

- METODE PEMBELAJARAN

- Teori

- Demonstrasi

- Tanya jawab / diskusi

- Praktek dan tugas kelompok

- Langkah – langkah Pembelajaran

Kegiatan Awal : Salam, berdoa, presensi Guru menjelaskan dan peserta didik mencermati modul Kegiatan Inti : Eksplorasi Menggali pemahaman siswa tentang pengenalan perangkat WAN Elaborasi Mengidentifikasi segmen-segmen WAN Menguraikan kebutuhan segmen WAN, berdasarkan analisis fungsional Menguraikan jenis-jenis kemungkinan koneksi terbaik yang dapat dilak-sanakan dalam pema-sangan WAN dengan jumlah titik lebih dari 100 Membuat perkiraan kandungan dan volume lalu lintas Membuat rancangan topologi yang akan digunakan Memilih media yang akan digunakan Konfirmasi Siswa da pat menjelaskan persyaratan dan pengenalan perangkat WAN Kegiatan Akhir : Peserta didik diberikan tugas untuk dikumpulkan Peserta didik dib erikan evaluasi / ulangan harian untuk dikumpulkan

- Sumber MEDIA PEMbelajarAN

- Buku Manual Jaringan Komputer

- Modul

- Internet

- Perangkat Jaringan Komputer

- Toolkit

- Metode Penilaian

- Tes tertulis

- Merangkum materi dan modul

- Laporan hasil praktikum

- Tugas artikel dari internet

- Keaktifan peserta didik dalam kelas

- PENILAIAN

- Instrumen Penilaian

- Apa yang dimaksud dengan jaringan WAN ?

- Sebutkan dan jelaskan perangkat perangkat WAN ?

- Kunci Jawaban

- Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang  jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN memungkinkan terjadinya komunikasi diantara dua perangkat yang terpisah jarak yang sangat jauh.  WAN menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menyediakan akses ke komputer–komputer atau file server pada lokasi lain.  Beberapa teknologi WAN antara lain adalah Modem, ISDN, DSL, Frame Relay, T1, E1, T3, E3 dan SONET.

- Perangkat WAN

WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dari service provider. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN maka diperlukan beberapa perangkat interface. Perangkat–perangkat tersebut antara lain:

- Router

LAN mengirimkan data ke Router, kemudian Router akan menganalisa berdasarkan informasi alamat pada layer 3. Kemudian Router akan meneruskan data tersebut ke interface WAN yang sesuai berdasarkan routing table yang dimilikinya.  Router adalah perangkat jaringan yang aktif dan intelegent dan dapat berpartisipasi dalam manajemen jaringan. Router mengatur jaringan dengan menyediakan kontrol dinamis melalui sumber daya dan mendukung tugas dan tujuan dari jaringan. Beberapa tujuan tersebut antara lain konektivitas, perfomansi yang reliabel, kontrol manajemen dan fleksibilitas.

- CSU/DSU

Jalur komunikasi membutuhkan sinyal dengan format yang sesuai.  Untuk jalur digital, sebuah Channel Service Unit (CSU) dan Data Service Unit (DSU) dibutuhkan. Keduanya sering digabung menjadi sebuah perangkat  yang disebut CSU/DSU.

- Modem

Modem adalah sebuah perangkat dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk transmisi melalui local loop. Modem lebih dibutuhkan untuk jalur komunikasi analog dibandingkan digital.  Modem mengirim data melalui jalur telepon dengan memodulasi dan demodulasi sinyal.  Sinyal digital ditumpangkan ke sinyal suara analog yang dimodulasi untuk ditransmisikan.  Pada sisi penerima sinyal analog dikembalikan menjadi sinyal digital atau demodulasi.

- Communication Server

Communication Server mengkonsentrasikan komunikasi pengguna dial-in dan remote akses ke LAN.  Communication Server memiliki beberapa interface analog dan digital serta mampu melayani beberapa user sekaligus

Norma Penilaian

Skor penilaian :          NILAI = JUMLAH BENAR  X 100

JUMLAH SOAL