# RENCANA PELAKSANAAN PEMELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran	: 	Kompetensi Kejuruan

Kelas/Semester	: 	X / 1 ( Gasal )

Pertemuan Ke	: 6

Alokasi Waktu	:	4 x 45 Menit ( 90 Menit )

Standar Kompetensi	:	Menjelaskan Dasar Kekuatan Bahan dan Komponen Mesin

Kompetensi Dasar	:	Menjelaskan komponen / elemen mesin

KKM	:	76

Pendidikan Karakter	:	Cermat

- INDIKATOR

- Sistem dan komponen pemindah daya dipahami

- TUJUAN PEMELAJARAN

Tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar ini adalah :

  - Setelah melihat media yang digunakan oleh guru, siswa dapat membedakan jenis-jenis roda gigi dengan mudah.

  - Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat melakukan perhitungan pada roda gigi dengan tanpa bimbingan guru.

  - Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat melakukan perhitungan perbandingan kecepatan pada roda gigi.

- MATERI AJAR

- Jenis-jenis roda gigi

- Perhitungan pada roda gigi

- Menghitung perbandingan kecepatan

- METODE PEMELAJARAN

Ceramah

Tanya Jawab

Quiz sebagai refreshing

- KEGIATAN PEMBELAJARAN

| Tahapan Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Waktu | Kegiatan Guru | Kegiatan Peserta Didik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kegiatan Awal | Guru masuk ke kelas kemudian membuka kelas Guru memimpin doa dan presensi Guru menanyakan kabar dari siswa Guru memberi motivasi Guru mempersiapkan perangkat pembelajaran Guru mengulang materi pembelajaran yang lalu tentang transmisi langsung dan tak langsung Guru membuka bahasan topic yang akan dipelajari hari ini, yaitu pemindah daya roda gigi | 15” | Ceramah | Mendengarkan dengan cermat, bertanya |
| Kegiatan Inti | Eksplorasi • guru menjelaskan jenis-jenis roda gigi • guru menjelaskan tentang perhitungan momen pada roda gigi | 45” | Menjelaskan dengan melibatkan siswa Menjelaskan pesdik yang bertanya | Mendengarkan penjelasan dan aktif mengikuti pembelajaran. Bertanya jika ada yang belum jelas |
|  | 2. Elaborasi Guru menjelaskan ulang sambil memberi contohtentang perhitungan roda gigi | 45” | Menjelaskan dan menjawab jika ada siswa yang bertanya | Aktif dalam KBM |
|  | Konfirmasi Guru memberikan tugas untuk mengetahui keberhasilan KBM | 60’ | Penjelasan cara penilaian Pengawasan proses kerja Pemeriksaan hasil kerja Penilaian proses kerja Penilaian hasil kerja |  |
|  | Guru melakukan penguatan : Mengevaluasi hasil kerja siswa | 10” | Memberikan apresiasi terhadap siswa | Mencermati penguatan yang disampaikan guru |
| Kegiatan Akhir | •Guru mengkondisikan peserta didik untuk menutup pelajaran. •Guru mengucapkan terima kasih siswa telah mengikuti pembelajaran dengan baik •Guru memberitahu pelajaran pada pertemuan berikutnya, pully-belt, rantai-RG sproket •Guru menanyakan apakan ada pertanyaan tentang materi yang dipelajari. •Guru memberikan kesimpulan dan penguatan materi yang dipelajari. •Guru mengucapkan terima kasih siswa telah mengikuti pembelajaran dengan baik •Penutup dan berdoa. | 5” | Guru memberi pertanyaan secara lisan Menjelaskan pembelajaran pada pertemuan berikutnya Mengakhiri dengan doa dan salam | Menjawab pertanyaan guru Memperhatikan informasi guru tentang pembelajaran selanjutnya Berdoa |

- ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

Alat

Spidol board maker, Papan Tulis, alat di sekitar bengkel

Sumber Belajar

Rohyana, Solih. (1999). Bagian-Bagian Mesin 1. Bandung:Armico.

Handout yang dibagikan guru

www.wikipedia.org

- MATERI

terlampir

- PENILAIAN

Tes Tertulis

Depok,  September 2013

Guru Pembimbing	Mahasiswa Praktikan

Drs. Suprihatna, M. T.	Aditya Wahyu P

NIP. 19630605 198903 1 008	NIM. 10503241003

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Drs. Aragani Mizan Zakaria

NIP. 19630203 198803 1 010

Materi Ajar

Roda Gigi

Roda gigi adalah bagian dari mesin yang berputar yang berguna untuk mentransmisikan daya. Roda gigi memiliki gigi-gigi yang saling bersinggungan dengan gigi dari roda gigi yang lain. Dua atau lebih roda gigi yang bersinggungan dan bekerja bersama-sama disebut sebagai transmisi roda gigi, dan bisa menghasilkan keuntungan mekanis melalui rasio jumlah gigi. Roda gigi mampu mengubah kecepatan putar, torsi, dan arah daya terhadap sumber daya. Ketika dua roda gigi dengan jumlah gigi yang tidak sama dikombinasikan, keuntungan mekanis bisa didapatkan, baik itu kecepatan putar maupun torsi, yang bisa dihitung dengan persamaan yang sederhana. Roda gigi dengan jumlah gigi yang lebih besar berperan dalam mengurangi kecepatan putar namun meningkatkan torsi.

Macam-macam roda gigi yang umum digunakan adalah :

1. Roda Gigi Jenis Spur (lurus)

Roda gigi jenis spur/lurus banyak digunakan pada transmisi jenis roda gigi geser (sliding mesh), dipasang sebagai gigi idel (pembalik putaran). Kontak permukaan antar gigi yang kecil menyebabkan suara yang keras saat terjadi kontak gigi .

Standar ukuran roda gigi

| Nama | Simbol | Rumus |
| --- | --- | --- |
| Diameter pitch | Dp | z x m |
| Diameter luar/kepala | Dl | Dp + 2ha |
| Diameter dalam/kaki | Dd | Dp – 2hf |
| Tinggi kepala/addendum | ha | 1 x m |
| Tinggi kaki / dedendum | hf | 1,2 x m |

Contoh:

Diketahui data roda gigi sebagai berikut :

Z=40 ; m=2

jawab

ha = 1 x m = 1 x 2 = 2 mm

hf = 1,2 x m = 1,2 x 2 =2,4 mm

Dp = z x m = 40 x 2 = 80 mm

Dl = Dp + 2ha = 80 + 4 = 84 mm

Dd = Dp – 2hf = 80 – 4,8 = 75,2 mm

2. Roda gigi Helix

Roda gigi jenis helical (miring) banyak digunakan pada transmisi jenis roda gigi tetap (konstant mesh dan sincromesh). Kontak permukaan antar gigi yang besar akan menimbulkan suara yang halus . Untuk perhitungan pada roda gigi helix sama dengan roda gigi lurus.

3. Roda Gigi Payung

Roda Gigi Payung sering disebut juga Roda Gigi kerucut atau Bevel Gear. Peaggunaannya secara umum untuk pengtransmisian putaran dan beban dengan posisi sumbu menyudut berpotongan dimana kebanyakan bersudut 90˚.

4. Roda gigi rack-pinion

Pasangan roda gigi pinion terdiri dari roda gigi, yang disebut pinion, dan batang bergerigi yang disebut sebagai rack. Perpaduan rack dan pinion menghasilkan mekanisme transmisi torsi yang berbeda; torsi ditransmisikan dari gaya putar ke gaya translasi atau sebaliknya. Ketika pinion berputar, rack akan bergerak lurus. Mekanisme ini digunakan pada beberapa jenis kendaraan untuk mengubah rotasi dari setir kendaraan menjadi pergerakan ke kanan dan ke kiri dari rack sehingga roda berubah arah.

Perbandingan kecepatan pada roda gigi adalah

Z1 / Z2 = D1 / D2 = T1 / T2= n2 / n1

Z = jumlah gigi

D = diameter

n = putaran

T = torsi

5. Roda gigi cacing

Roda gigi cacing (worm gear) menyerupai screw berbentuk batang yang dipasangkan dengan roda gigi biasa atau spur. Roda gigi cacing merupakan salah satu cara termudah untuk mendapatkan rasio torsi yang tinggi dan kecepatan putar yang rendah. Kerugian dari roda gigi cacing adalah adanya gesekan yang menjadikan roda gigi cacing memiliki efisiensi yang rendah sehingga membutuhkan pelumasan.

Perbandingan yang umum digunakan dalam roda gigi cacing adalah 1 : 40 ; 1 : 60