Abstrak Penelitian :

PENERAPAN KONSEP EFEK RUMAH KACA (GREENHOUSE EFFECT)

UNTUK RANCANG BANGUN KOMPOR KINYAK HEKAT ENERGI

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

1998

Jarwo Puspito dan Nidarto

Tujuan dari penelitian adalah untuk membandingkan efisiensi

kompor minyak biasa dengan kompor minyak yang dimodifikasi dengan

meneiapkan prinsip efek rumah kaca, dan juga untuk memperoleh

informasi lain guna dijadikan dasar merumuskan hipotesis yang

lebih tepat untuk penelitian lanjutan. Tujuan akhir adalah untuk

menciptakan atau rancang bangun kompor minyak yang efisiensinya

tinggi dan murah, sehingga hemat bahan bakar dan terjangkau oleh

masyarakat berpenghasilan rendah.

Dua buah kompor minyak berukuran sedang yang masih baru dan

modelnya ( jenis, ukuran, merek, jumlah sumbu pembakar, bahan,

pabrik pembuat, dsb.) sama, salah satunya dimodifikasi dengan

diberi sungkup kaca sedangkan yang lainnya dibiarkan tetap.

Selanjutn7a kedua kompor tersebut diteliti untuk dicari

efisiensinya. Pada waktu percobaan suhu lingkungan dan tinggi

sumbu kompor dikontrol konstan. Pengontrolan suhu lingkungan

dilakukan dengan cara melakukan percobaan di dalam ruangan yang

suhunya relatif konstan. Instrumen penelitian meliputi,

thermometer, stopwatch, dan penggaris. Analisis data menggunakan

teknik uji-t berpasangan. Untuk melihat hubungan antara panjang

sumbu kompor yang terbakar dengan kecepatan pemanasan, disajikan

dalam, bentuk grafik. Untuk melihat berapa persen kenaikan

efisiensi kompor kaca dibandingkan dengan kompor biasa dilakukan analisis deskriptif.

kesimpulan dari penelitian ini adalah :(1) kompor minyak

yang dimodifikasi dengan menerapkan efek rumah kaca mempunyai

efisipnsi yang lebih besar dari pada kompor minyak biasa~

(2) kenaikan efisiensi kompor biasa setelah dimodifikasi dengan

mener pkan efek rumahkaca rerata 16.68 % ~ dan (3) baik pada

kompor biasa maupun kompor berefek rumah kaca kenaikan panjang

sumbu kompor yang terbakar berkorelasi positip dengan kecepatan

memanrSkan medium percobaan (air).