PENGARUH KEMIRINGAN DASAR SALURAN

TERHADAP GAYA GESER KRITIS UNTUK

MATERIAL DASAR TAKSERAGAM

PADAAWAL GERAK BUTIRAN

SUYITNO HADI PUITRO

FAKULTAS TEKNIK

UNNERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN l999

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui besaranya gaya geser yang

bekerja pada material dasar di dalam saluran yang miring sebagai fenomena

alamo Pada perancangan dan pengelolaan sungai masalah tranportasi sedimen

perlu mendapatkan perhatian dengan tujuan umtuk memprediksi konfigurasi

dasar sungai dan atau saluran untuk kurun waktu tertentu yang mungkin

terjadi. Untuk kebutuhan itu sering digunakan model fisik bersekala ked!.

Pemilihan bahan didasarkan pada kesesuaian sekala yang diinginkan

yaitu pasir kasar dan pasir halus. Sebagai kontrol hasil penelitian digunakan

penelitian yang dilakukan berbagai peneliti dan diplotkan ke Grafik Shield

sebagi tolok ukur masing-masing hubungan parameter. Untuk kesesuaian antara

sekala bahan dan sekala model saluran didasarkan pada persyaratan Froud

Number untuk saluran satu demensi.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : (1) ada pengaruh yang

posiotif kemiringan dasar saluran terhadap gaya geser / tegangan geser curam,

namun pengaruh tersebut kurang jelas bila tinjauan dialihkan pada tegangan

geser kritis, (2) Untuk diameter butir material tak seragam mempunyai tegangan

geser yang besar dan tidak mengikuti Grafik Shield, (3) Hutiran material tidak

seragam nilai mobilitas besar akan semakin besar pula sudut gesernya. Oleh

karena itu masih diperlukan suatu penelitian lebih lanjut dengan menggunakan

butir material d35 untuk mendapatkan kepastian besarnya nilai tegangan geser /

gaya geser.