PENGARUH SUHU DAN HOLDING TIHE TEHPERING

TERHADAP KETAHANANAUS BAJA BOHLER K-IOO

Oleh : Widarto dan Zainur Rofiq.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui

pengaruh suhu dan holding time tempering terhadap

ketahanan aus baja Bohler K-100, dan meneari titik optimum

antara kedua faktor tersebut agar diperoleh bahan yang

tahan aus.

Populasi penelitian adalah semua baja Bohler K-100,

yang memiliki komposisi unsur 2% C, 0,2% Si, 0,3% Mn, dan

11,5% Cr. Sampel diambilkan dari baja Bohler K-100 yang

tersedia di Lab. Bahan FPTK IKIP Yogyakarta. Dari sampel

yang diambil seeara aeak, kemudian dibuat bentuk spesimen

(benda uji). Setelah dilakukan perlakuan panas, spesimen

diuji ketahanan ausnya dengan eara diampelas menggunakan

mesin polesh yang telah ditambah perlengkapan khusus.

Ketahanan aus spesimen dihitung dari jumlah Massa yang

hilang akibat terkikis, yang untuk selanjutnya dinyatakan

dalam persentase (%) hilangnya Massa. Dimana semakin besar

Massa yang hilang akibat terkikis maka baja tersebut

dikatakan tidak tahan aus, dan sebaliknya jika hanya

sedikit Massa yang hilang akibat terkikis maka baja

dikatakan tahan aus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Suhu

tempering berpengaruh terhadap ketahanan aus baja Bohler

K-100. Pada holding time 20 menit kenaikkan suhu tempering

mengakibatkan penurunan ketahanan aus baja Bohler K-100.

Tetapi pada holding time 40 dan 60 menit kenaikan suhu

tempering tidak menyebabkan perubahan ketahanan aus baja

Bohler K-100 seeara linier. (2) Holding time tempering

berpengaruh terhadap ketahanan aus baja Bohler K-IOO. Pada

suhu tempering 200°C dan 300°C semakin lama holding time

tempering semakin menurunkan ketahanan aus baja. Namun

terjadi anomali pada suhu tempering 400°C, yakni dengan

naiknya holding time justru menambah ketahanan aus baja

Bohler K-100. (3) Temuan lain dari penelitian ini adalah

nilai optimun ketahananaus baja Bohler K-IOO diperoleh

pada suhu tempering 200°C dengan holding time tempering

20 menit.