PROYEK AKHIR

KAJIAN SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) DI KELURAHAN SINDUREJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO

Diajukan kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Diploma III Program Studi Teknik Sipil

Disusun Oleh :

BAYU KURNIAWAN

07510131028

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

PROYEK AKHIR

KAJIAN SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) DI KELURAHAN SINDUREJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA : BAYU KURNIAWAN

NIM	 : 07510131028

Telah dipertahan di depan Panitia  Penguji Proyek Akhir Jurusan Pendidikan

Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta

Pada tanggal 24 April 2012

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya

Susunan Panitia Penguji

| Jabatan | Nama Lengkap | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- |
| Ketua | Dr. –Ing. Satoto Endar Nayono, M. Eng, M.Sc | ......................................... |
| Penguji Utama I | Ir. H. Sumardjito, M.T. | …………………………. |
| Penguji Utama II | Ikhwanuddin, S. T., M. T. | …………………………. |

Yogyakarta, 24 April 2012

Fakultas Teknik

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan

Dr. Moch. Bruri Triyono

NIP. 19560216 198603 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama			: Bayu Kurniawan

NIM			: 07510131028

Fakultas		: Teknik

Program Studi		: Teknik Sipil dan Perencanaan

Judul Proyek Akhir     : Kajian Sistem Pengolahan Limbah Domestik Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di Kelurahan Sindurejan Kecamatan Purworejo  Kabupaten Purworejo

Dengan ini saya menyatakan bahwa proyek akhir ini adalah benar-benar karya saya. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada judul atau karya yang sama ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 24 April 2012

Yang menyatakan

Bayu Kurniawan

NIM. 07510131028

HALAMAN PERSETUJUAN

Proyek Akhir berjudul“ Kajian Sistem Pengolahan Limbah Domestik Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di Kelurahan Sindurejan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo” ditulis oleh :

Nama			: Bayu Kurniawan

NIM			: 07510131028

Fakultas		: Teknik

Jurusan		: Teknik Sipil dan Perencanaan

Program Studi		: Teknik Sipil

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Yogyakarta, Maret 2012

Dosen Pembimbing

### Dr.-Ing. Satoto Endar Nayono, M,Eng. M,Sc

### NIP. 19750508 199903 1 001

ABSTRAK

KAJIAN SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH DOMESTIK SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) DI KELURAHAN SINDUREJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO

Bayu Kurniawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air buangan limbah dari hasil pengolahan IPAL Komunal Sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) Agar dapat diketahui kualitas air buangan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003. Sanimas atau sanitasi berbasis masyarakat adalah suatu konsep penyelenggaraan sanitasi air limbah rumah tangga atau domestik yang dibuat berdasarkan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri melalui perencanaan, pemilihan teknologi, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan oleh masyarakat dengan pendampingan dari fasilitator.

Untuk memperoleh data dan memenuhi tujuan dari penulisan proyek akhir ini, maka dilakukan observasi langsung di lokasi Sanimas RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurjan dan pengujian laboratorium terhadap air buangan pengolahan limbah dometik Sanimas di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. Serta melakukan perhitungan efektifitas pengolahan limbah domestik Sanimas dari hasil pengujian di laboratorium.

Dari hasil observasi di lapangan dan pengujian laboratorium dapat diketahui bahwa : (1) Sistem pengolahan limbah domestik model Sanimas pada RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan menggunakan IPAL Komunal dan MCK plus. IPAL Komunal adalah sistem pengolahan limbah domestik yang menggabungkan sistem pembuangan air limbah pribadi menjadi satu dan terpusat beserta teknologi pengolahanya yaitu anaerobic baffled reactor (ABR) dan anaerobic filter. Sedangkan MCK plus adalah  sistem MCK umum yang dilengkai dengan bio-digester yang menghasilkan biogas. (2) Dari hasil uji laboratorium dapat diketahui efisiensi pengolahan limbah domestik pada Sanimas antara lain sebagai berikut: kualitas air limbah sebelum mengalami pengolahan yaitu COD sebesar  151,01 mg/L, BOD sebesar 55,50 mg/L, TSS sebesar 72 mg/L, TDS sebesar 425 mg/L, nitrogen sebesar 190,78 mg/L,  sebesar 9,721mg/L, dan pH sebesar 6,5.Setelah mengalami pengolahan menjadi COD sebesar 27,10 mg/L, BOD sebesar 10,50 mg/L, TSS sebesar 16 mg/L, TDS sebesar 274 mg/L, nitrogen sebesar 161,7 mg/L,  sebesar 1,863. (3) Dari hasil perhitungan diketahui persentase penurunan COD sebesar 82,05 %, BOD sebesar 81,08 %, TSS sebesar 77,78 %,   sebesar 80,83 %, TDS sebesar 32,52 %, Nitrogen sebesar 15,24 %. (4) Berdasarkan hasil uji laboratorium dan  perhitungan maka pengolahan limbah domestik Sanimas telah memenuhi syarat standar baku mutu limbah domestik.

Kata Kunci : Limbah domestik, IPAL Komunal, MCK plus, bio-digester, anaerobic baffled reactor, anaerobic filter

ABSTRACT

DOMESTIC WASTE SYSTEMS STUDY OF COMMUNITY-BASED SANITATION (SANIMAS) SINDUREJAN WARD IN SUB DISTRICT PURWOREJO PURWOREJO

Bayu Kurniawan

This study aims to determine the water quality of wastewater effluent from the treatment of community-based Sanitation Communal WWTP (SANIMAS) In order to know the quality of waste water according to the Minister of Environment Decree No. 112 of 2003. SANIMAS or community-based sanitation is a concept of organization of sanitary wastewater or domestic households are made based on the needs of the community itself through planning, technology selection, construction, operation, and maintenance by the community with the assistance of the facilitator.

To obtain the data and meet the goals of the writing of this final project, it is done on-site observation SANIMAS RT 1 RW 2 Village Sindurjan and laboratory testing of waste water sewage treatment dometik SANIMAS Yogyakarta in Central Health Laboratory.And calculating the effectiveness of domestic wastewater treatment SANIMAS of laboratory test results.

From the results of field observations and laboratory testing can be seen that: (1) domestic wastewater treatment systems SANIMAS models on RT 1 RW 2  Village WWTP Communal Sindurejan use and toilets plus.Communal WWTP is a domestic wastewater treatment system that combines private sewage disposal systems into one centralized and technology along with the anaerobic baffled reactor pengolahanya (ABR) and anaerobic filter.While MCK MCK plus is the common stem dilengkai with bio-digester that produces biogas.(2) From the laboratory test results can be seen on the domestic wastewater treatment efficiency SANIMAS include the following: the quality of waste water prior to processing the COD of 151.01 mg/ L, BOD of 55.50 mg/L, TSS of 72 mg/L, TDS of 425 mg/L, nitrogen amounting to 190.78 mg/L, of 9.721 mg/L, and pH of 6.5.After experiencing a COD processing for 27.10 mg/L, BOD of 10.50 mg/L, TSS of 16 mg/L TDS for two 74 mg/L, nitrogen of 161.7 mg/L, of 1.863.(3) From the calculation of the percentage reduction in COD is known by 82.05%, 81.08% for BOD, TSS of 77.78%, amounting to 80.83%, 32.52% of TDS, Nitrogen of 15.24%.(4) Based on laboratory test results and the calculation of the domestic wastewater treatment SANIMAS has qualified domestic wastewater quality standards.

Key words: domestic waste, Communal WWTP, MCK plus, bio-digester, anaerobic baffled reactors, anaerobic filters

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir yang berjudul “ kajian Sistem Pengolahan Limbah Domestik Sanitasi Oleh Masyarakat ( SANIMAS) Kelurahan Sindurjan Kabupaten Purworejo “ ini.

Proyek akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian guna memperoleh gelar Ahli Madya bidang Teknik Sipil pada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta

Penyusunan proyek akhir ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Drs. Agus Santoso,MPd selaku ketua jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

- Bapak Dr. –Ing. Satoto Endar Nayono, M. Eng, M. Sc, selaku dosen pembimbing, atas waktu untuk bimbingan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

- Dosen-dosen pengajar program studi Teknik Sipil yang telah membagi ilmunya dan membekali penulis dengan pengetahuan tentang keteknik sipilan.

- Bapak Wardhana R.S. BA yang telah meberikan waktu dan kesempatan untuk penulis melakukan penelitian dan pengamatan langsung di lapangan.

- Karyawan/karyawati bagian Tata Usaha Jurusan Teknik Sipil maupun Fakultas Teknik yang membantu Penulis dalam mengurus surat-surat.

- Teman-teman Fakultas Teknik Sipil khususnya angkatan 2007 yang telah membantu baik secara langsung maupun tak langsung.

- Semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan Proyek akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Proyek akhir ini hanya sebuah hasil karya manusia yang tidak sempurna dengan berbagai kesalahan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga penyusunan Proyek akhir ini bermamfaat bagi kita

Yogyakarta, 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 							                    i

HALAMAN PENGESAHAN					                                ii

SURAT PERNYATAAN							        iii

HALAMAN PERSETUJUAN						                    iv

ABSTRAK								                    v

KATA PENGANTAR							                    vi

DAFTAR ISI								                    viii

DAFTAR GAMBAR							                    xi

DAFTAR TABEL								        xii

DAFTAR LAMPIRAN							                    xiii

BAB I. PENDAHULUAN                                                                                       1

- Latar Belakang Masalah                                                                                    1

- Identifikasi Masalah                                                                                           3

- Batasan Masalah                                                                                                3

- Rumusan Masalah                                                                                              3

- Tujuan                                                                                                                   4

- Manfaat                                                                                                                 4

BAB II. KAJIAN TEORI						                   5

- Limbah									        5

- Pengertian Limbah							                     5

- Jenis – jenis Limbah					                                  5

- Sumber Limbah								        8

- Limbah Cair atau Air Limbah				                               9

- Pengertian Air Limbah				   	 		        9

- Sumber Asal Air Limbah							        9

- Sifat - sifat Air Limbah							        10

- Parameter Kualitas Limbah Cair						        14

- Limbah Rumah Tangga						                   16

- Pengertian limbah rumah tangga						        16

- Karakteristik limbah cair domestik					      	        17

- Pengolahan Air Limbah							        19

- Sistem Penanganan Limbah Cair Domestik				    	        19

- Pengolahan Limbah cair Domestik pada Sanimas				        22

BAB III METODE RANCANGAN KAJIAN	                                                            25

- Obyek Kajian                                                                                                                    25

- Tempat Kajian								                     25

- Metode Pengumpulan Data							        25

- Jenis Data									        26

- Analisis Data								                     27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  					                      28

- Deskripsi Obyek							                      28

- Hasil Kajian							                                   28

- Analisis Data								                      33

- Unit Penghasil Limbah                                                                                                       33

- Unit Pengolahan Limbah pada Sanimas					                       32

- Kapasitas Sanimas Beji Permai						                       41

- Efisiensi Pengolahan Limbah	             				                          	          43

BAB V PENUTUP								          48

- Kesimpulan									          48

- Saran									                       49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik limbah cair domestik 						 17

Tabel 2. Komposisi limbah cair domestik 						 18

Tabel 3. Komposisi tinja manusia 							 25

Tabel 4. Komposisi dalam persen berat kering 					 25

Tabel 5. Perbandingan perhitungan volume rencana dan volume realitas 		 51

Tabel 6. Data pengujian bak pelimpah 							 51

Tabel 7. Data pengujian inlet settler 							 52

Tabel 8. Data pengujian outlet 								 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem penanganan limbah terpusat 					 20

Gambar 2. Sistem penanganan limbah setempat 					 21

Gambar 3. Fixed dome reactor 							 30

Gambar 4. Floated drum reactor 							 32

# Gambar 5. Diagram alir IPAL sistem DEWATS 					 39

Gambar 6. Peta Situasi Pemipaan Sanimas RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan       40

Gambar 7. Bak kontrol tampak atas                                                                          42

Gambar 8. Bak kontrol tampak samping                                                                   42

Gambar 9. Bak inlet tampak atas                                                                               42

Gambar 10. Bak inlet tampak samping                                                                      43

Gambar 11. Unit Digester dome reactor tampak samping 			 	  44

Gambar 12. Unit Digester dome reactor tampak atas 			              44

Gambar 13. Bak pelimpah tampak atas 						  45

Gambar 14. Bak pelimpah tampak samping 					  45

Gambar 15. Unit settler tampak samping 						  46

Gambar 16. Unit settler tampak atas 				             	  46

Gambar 17. Baffle Reactor tampak samping 					  47

Gambar 18. Baffle Reactor tampak atas 						  48

Gambar 19. Anaerobic Filter 								  49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat ijin observasi kepada Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu          ( KPPT ) Kabupaten Purworejo

Lampiran 2. Surat ijin observasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

( KPPT ) Kabupaten Purworejo

Lampiran 3. Surat ijin observasi kepada Kelurahan Sindurjan

Lampiran 4. Foto lapangan dan pengambilan sampel

Lampiran 5. Gambar kerja

Lampiran 6. Laporan hasil uji

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada pembangunan perkotaan yang berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut mengakibatkan munculnya permukiman di daerah - daerah sekitar pusat perekonomian yang memunculkan banyak persoalan lingkungan jika tidak ditangani secara baik. Salah satu permasalahan lingkungan yang utama adalah rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah domestik permukiman. Air limbah domestik dari rumah tangga tanpa pengolahan merupakan sumber pencemaran utama di perkotaan yang dapat menimbulkan dampak yang serius pada lingkungan karena dapat dengan mudah masuk ke badan air ataupun meresap ke badan tanah. Hal ini mengakibatkan tercemarnya air sungai dan air tanah. Pencemaran lingkungan berakibat terhadap kesehatan manusia, tata kehidupan, pertumbuhan flora dan fauna yang berada dalam jangkauan pencemaran.

Air limbah rumah tangga atau air buangan yang berasal dari dapur, kamar mandi, air bekas cucian, limbah bekas industri rumah tangga, dan terdapat kandungan bahan kimia yang sulit untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat mencemari air tanah yang berakibat pada penurunan kualitas air tanah itu sendiri. Apabila menggunakan air yang sudah tercemar, dapat menimbulkan penyakit seperti penyakit kulit. Oleh sebab itu air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan.

Permasalahan lain yang dihadapi sekarang dan perlu dipecahkan adalah masalah energi, baik untuk keperluan rumah tangga, maupun untuk industri dan transportasi. Terkait dengan masalah tersebut, salah satu kebijakan pemerintah ialah rencana pengurangan penggunaan bahan bakar minyak untuk keperluan rumah tangga. Sejalan dengan hal itu pemerintah juga mendorong upaya- upaya untuk penggunaan sumber-sumber energi alternatif lainnya yang dianggap layak dilihat dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan. Salah satunya adalah pemanfaatan tinja yang diproses menjadi biogas. Pada skala besar biogas dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri dan penerangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu upaya yang dilakukan adalah program sanitasi berbasis masyarakat yaitu upaya pengolahan limbah domestik secara komunal, dimana pada prosesnya dapat menghasilkan energi berupa biogas yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan energi rumah tangga salah satunya adalah untuk memasak.

Saat ini limbah domestik yang berupa tinja yang hanya dimanfaatkan sebagai pupuk, dapat bermanfaat lebih baik yaitu sebagai penghasil biogas yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pada lingkungan RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan sendiri warga masyarakatnya masih menggunakan cara konvensional untuk mengolah limbah domestik. Bahkan sebagian warga masih ada yang menggunakan jamban cemplung yang diletakakan di atas kolam ikan. Untuk keperluan mencuci pun warga menggunakan mbeji atau mata air yang ada di daerah tersebut. Air bekas cucian sebagian besar masuk lagi ke mbeji, hal ini sangat tidak baik untuk kelangsungan ekosistem yang ada di mbeji tersebut dan mencemari air mbeji itu sendiri.

- Identifikasi Masalah

Dari hal-hal yang telah dijabarkan di atas, beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan antara lain :

- Proses pengolahan limbah domestik dengan model Sanimas.

- Hasil pengolahan limbah domestik dengan model Sanimas di RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan.

- Efektifitas penggunaan Sanimas RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan

- Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas didapatkan batasan – batasan masalah yang mengacu pada latar belakang penelitian ini, yaitu menitik beratkan pada masalah pengolahan limbah domestik dengan model Sanimas. Batasan masalah tersebut antara lain :

- Proses pengolahan limbah domestik pada Sanimas di RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan.

- Efektifitas penggunaan sarana Sanimas di RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan.

- Rumusan masalah

Dari batasan masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apa komponen teknologi pengolahan limbah domestik  yang digunakan Sanimas di RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan?

- Bagaimana efektifitas pengolahan limbah domestik Sanimas di RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan?

- Apakah kualitas limbah domestik dengan pengolahan model Sanimas sudah sesuai dengan standar baku mutu air limbah?

- Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- Mengetahui komponen pengolahan limbah domestik dengan model Sanimas di RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan.

- Mengetahui kualitas air buangan pengolahan limbah domestik dengan model Sanimas di RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan.

- Manfaat

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini antara lain :

- Secara praktis

Sebagai referensi untuk mengetahui instalasi dan unit – unit pengolahan limbah domestik.

- Secara akademik

Sebagai referensi bagi kalangan akademisi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta pada khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

- Limbah

1. Pengertian Limbah

Limbah merupakan sumber daya alam yang telah kehilangan fungsinya, yang keberadaannya mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan. Limbah dihasilkan dari sisa proses produksi baik industri maupun  domestik/rumah tangga (Scundaria, 2010).

2. Jenis – jenis Limbah

Berdasarkan karakteristiknya limbah dibedakan menjadi 4, antara lain :

- Limbah cair

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan

dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga,industri, pertambangan, dan sebagainya.

Beberapa hal yang menyangkut masalah dan pengertian limbah cair menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 82 tahun 2001.

- Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan     tanah, kecuali air laut dan fosil.

- Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah seperti akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.

- Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukkannya untuk menjamin agar kualitas tetap dalam kondisi alamiahnya.

- Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

- Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

- Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.

- Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan.

- Limbah cair adalah limbah yang berbentuk air, karena umumnya limbah cair yang dihasilkan oleh voluters baik limbah rumah tangga maupun industri adalah dalam bentuk air yang dibuang ke sungai.

b. Limbah padat

Limbah padat merupakan hasil sisa pembuangan dari kegiatan industri yang berwujud sampah dan biasa dikenal dengan sampah. Jenis limbah padat : kertas, kayu, plastik, gelas, dll.

c. Limbah gas dan partikel

Partikel dalam asap yang berupa hidrokarbon, sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan timah.

d. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Menurut BAPEDAL (1995), limbah yang sifat dan konsentrasinya, secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemari lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dikategorikan sebagai limbah B3. Yang termasuk limbah B3 antara lain bahan beracun dan berbahaya yang sudah tidak digunakan karena rusak, tumpahan, sisa proses yang memerlukan penanganan khusus. Bahan – bahan termasuk limbah B3 apabila memiliki salah satu atau lebih sifat berikut: mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif, dan bila di uji dengan tosikologi diketahui termasuk limbah B3.

Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dapat digolongkan menjadi :

- Primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan banyak mengandung biomassa senyawa organik yang stabil dan mudah menguap.

- Chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi.

- Excess activated sludge, yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengan lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari proses tersebut.

- Digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi secara digested maupun anaerobik dimana padatan/lumpur yang dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik.

Berdasarkan jenisnya limbah B3 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Limbah mudah meledak, adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dapat dengan cepat merusak lingkungan.

- Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah terbakar dan bila sudah menyala akan bertahan dalam waktu yang lama.

- Limbah reaktif adalah limbah yang dapat terbakar apabila melepaskan atau menerima oksigen atau limbah peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

- Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

- Limbah yang menyebabkan infeksi, sepeti limbah laboratorium yang mengandung penyakit.

- Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja.

Sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah     No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 terbagi atas dua macam yaitu spesifik dan tidak spesifik. Pada limbah spesifik digolongkan ke dalam jenis industri, sumber pencemaran, asal limbah, dan pencemaran utama. Sedangkan pada limbah tidak spesifik atas dasar kategori dan bahan pencemar.

3. Sumber Limbah

- Sumber limbah domestik

  - Air bekas mandi dan cuci.

  - Buangan eksreta/ tinja manusia.

  - Rumah makan, supermarket, toko, dll.

- Sumber limbah industri

  - Sisa proses industri.

  - Proses pencucian peralatan.

  - Proses pendingin.

  - Tumpahan bahan baku cair.

Dari kedua sumber tersebut didapatkan perbedaan antara keduanya, antara lain:

    - Kandungan bahan organik biodegradable tinge.

    - Kandungan nitrogen dan fosfat.

    - Kandungan mikroorganisme pathogen dan nonpathogen.

- Limbah Cair atau Air Limbah

- Pengertian Air Limbah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Bab I Pasal 1, air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan.

Dapat diartikan juga bahwa air limbah adalah air yang telah selesai digunakan oleh berbagai kegiatan manusia. Air limbah sebagai kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Sedangkan definisi yang lain yaitu air limbah dapat diartikan sebagai air dari suatu daerah pemukiman yang telah dipergunakan untuk berbagai keperluan, harus dikumpulkan dan dibuang untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik. (Linsley, 1996 dalam Scundaria 2010).

Dari berbagai pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa air limbah adalah air hasil buangan yang berasal dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik itu kegiatan rumah tangga, industri serta sumber lain seperti air tanah, air permukaan yang kemudian harus dikumpulkan dan diolah agar tidak mencemari lingkungan dan menjaga lingkungan hidup agar tetap sehat dan baik.

- Sumber Asal Air Limbah

Untuk mempermudah dalam pengolahan dan juga perencanaan pemasangan saluran pembuangannya, maka air limbah dikelompokkan menurut sumbernya antara lain sebagai berikut. (Sugiharto, 2008 dalam Scundaria 2010):

- Air limbah rumah tangga

Air limbah rumah tangga adalah air limbah yang berasal dari masyarakat baik dari kegiatan perumahan maupun daerah perdagangan serta daerah perkantoran, kelembagaan, dan rekreasi.

- Air limbah industri

Air limbah industri merupakan air limbah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan perindustrian. Jumlah aliran air limbah yang berasal dari industri sangat bervariasi, hal itu tergantung dari jenis dan besar kecilnya industri, pengawasan pada proses industri, derajat penggunaan air, dan juga derajat pengolahan air limbah yang ada.

- Air limbah rembesan dan tambahan

Air limbah ini berasal dari air hujan hasil luapan dari saluran air hujan atau saluran pengering yang sudah melebihi kapasitasnya dan juga dari rembesan air tanah yang menyusup melalui sambungan pipa atau melalui celah-celah yang ada karena rusaknya pipa saluran air limbah.

- Sifat - sifat Air Limbah

Air limbah mempunyai sifat yang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (Sugiharto, 2008 dalam Scundaria 2010) :

- Sifat fisik

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sifat fisik adalah kandungan zat padat sebagai efek estetika dan kejernihan serta bau, warna dan juga temperatur. Jumlah total endapan terdiri dari benda-benda yang mengendap, terlarut, dan tercampur.

- Sifat kimia

Sifat kimia air limbah dapat dilihat dari kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah tersebut. Adapun bahan kimia yang penting yang ada di dalam air limbah pada umumnya diklasifikasikan sebagai berikut.

  - Bahan organik

Air limbah dengan pengotoran yang sedang, maka sekitar 75% dari benda-benda tercampur dan 40% dari zat padat yang dapat disaring adalah berupa bahan organik alami. Zat padat tersebut adalah bagian dari kelompok binatang dan tumbuh-tumbuhan serta hasil kegiatan manusia yang berhubungan dengan komponen bahan organik tiruan. Semakin lama jumlah dan jenis bahan organik semakin banyak. Hal ini akan mempersulit dalam pengelolaan air limbah sebab beberapa zat tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Agar bisa mengolah zat tersebut, perlu adanya tambahan biaya untuk membubuhkan bahan kimia seperti penyerap karbon untuk mengolah air limbah secara lengkap.

  - Protein

Protein adalah kandungan utama dari makhluk hidup, termasuk juga tanaman bersel satu. Seluruh protein mengandung karbon, yang biasanya adalah kandungan bahan organik seperti halnya dengan hidrogen dan oksigen. Protein merupakan penyebab utama terjadinya bau karena adanya proses pembusukan dan penguraian.

Untuk menganalisis bahan organik secara keseluruhan adalah tidak spesifik dan tidak memberikan perbedaan yang komplit jika bahan organik berada di dalam air limbah. Jasad renik yang ada di dalam air limbah akan menggunakan oksigen untuk mengoksidasi benda organik menjadi energi, bahan buangan lainnya serta gas. Jika bahan organik yang belum diolah dan dibuang ke badan air, maka bakteri akan menggunakan oksigen untuk proses pembusukkannya. Oksigen diambil dari yang terlarut di dalam air dan apabila pemberian oksigen tidak seimbang dengan kebutuhannya maka oksigen yang terlarut akan turun mencapai titik nol, dengan demikian kehidupan dalam air akan mati. Untuk mengukur kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk menguraikan benda organik di dalam air limbah, dipergunakan satuan BOD (Biochemical Oxygen Demand). Semakin besar angka BOD menunjukkan bahwa derajat pengotoran air limbah adalah semakin besar.

  - Karbohidrat

Karbohidrat berisikan karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada beberapa karbohidrat seperti gula dapat larut dalam air, namun kanji tidak dapat larut. Gula cenderung untuk terurai melalui enzim dari bakteri dan jamur sehingga menimbulkan proses fermentasi dengan menghasilkan alkohol dan CO2. Pati pada beberapa kesempatan adalah lebih stabil akan tetapi dapat berubah menjadi gula melalui aktivitas bakteri apabila dicampur dengan asam. Pati ini sebagian besar adalah tahan terhadap pembusukkan, adapun kandungan terpentingnya adalah berupa selulosa.

  - Lemak dan minyak

Lemak dan minyak merupakan komponen utama bahan makanan yang juga didapatkan di dalam air limbah. Kandungan zat lemak dapat ditentukan dan disajikan melalui contoh air limbah dengan heksana. Selain heksana, sebagai pelarut juga dapat dipergunakan kerosin maupun pelumas.

  - Deterjen (Surfactant)

Deterjen adalah golongan dari molekul organik yang dipergunakan sebagai pengganti sabun untuk pembersih supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Di dalam air, zat ini menimbulkan buih dan selama proses aerasi buih tersebut berada di atas permukaan gelembung udara dan biasanya relatif tetap.

  - pH

Konsentrasi ion hidrogen (pH) adalah ukuran kualitas dari air maupun dari air limbah. PH yang baik bagi air minum dan air limbah adalah netral (7), semakin kecil nilai pH nya maka akan menyebabkan air tersebut berupa asam dan apabila terjadi sebaliknya maka air tersebut dalam kondisi basa.

- Sifat biologis

Dalam hal ini yang dimaksud dengan sifat biologis air limbah adalah banyaknya organisme maupun mikroorganisme yang terlarut dan terkandung dalam limbah tersebut. Mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang sangat bervariasi hampir dalam semua bentuk air limbah, biasanya konsentrasi    105 – 108 organisme/ml. Kebanyakan merupakan sel tunggal yang bebas ataupun berkelompok dan mampu melakukan proses-proses kehidupan yang meliputi tumbuh, metabolisme, dan reproduksi. Keberadaan bakteri dalam unit pengolahan air limbah merupakan kunci efisiensi proses biologis. Bakteri juga berperan penting untuk mengevaluasi kualitas air (Siregar, 2005 dalam Scundaria 2010).

- Parameter Kualitas Limbah Cair

Dalam pengukuran kualitas air limbah, hal-hal yang biasanya diukur antara lain sebagai berikut (Siregar, 2005 dalam Scundaria 2010) :

- Temperatur

Temperatur biasanya diukur dengan menggunakan termometer air raksa dengan skala Fahrenheit dan Celcius.

- pH

Nilai pH air digunakan untuk menunjukkan kondisi keasaman (konsentrasi ion hidrogen) air limbah. Skala pH berkisar antara 1 – 14; kisaran nilai pH 1 – 7 termasuk kondisi asam, pH 7 – 14 termasuk basa, dan pH 7 adalah kondisi netral.

- Padatan-padatan

Istilah padatan-padatan yang dimaksudkan dalam air limbah antara lain adalah TS (Total Solid), SS (Suspended Solid) dan DS (Dissolved Solid), serta kondisinya sebagai fraksi volatil dan fixed dapat digunakan untuk menentukan kepekatan air limbah, efisiensi proses, dan beban unit proses. Pengukuran yang bervariasi terhadap konsentrasi residu diperlukan untuk menjamin kemantapan proses kontrol.

- Kebutuhan Oksigen

Kebutuhan oksigen dalam air limbah ditunjukkan melalui tiga cara, antara lain:

- ThOD (Theoretical Oxygen Demand)

ThOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi fraksi organik dalam air menjadi karbondioksida dalam air. Proses oksidasi tersebut dapat ditunjukkan dengan reaksi sebagai berikut :

C6H12O6 +   6CO2 + 6H2O

Secara teoritis, kebutuhan ThOD dapat dihitung. Namun, pada prakteknya karena air limbah sangat kompleks maka ThOD tidak dapat dihitung.

- BOD (Biochemical Oxygen Demand)

BOD adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram/liter (mg/l) yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri, sehingga limbah tersebut menjadi jernih kembali. Untuk itu semua diperlukan waktu 100 hari pada suhu 20oC. Akan tetapi di laboratorium dipergunakan waktu 5 hari sehingga dikenal sebagai BOD5.

- COD (Chemical Oxygen Demand)

COD adalah kebutuhan oksigen dalam proses oksidasi/ menguraikan benda organik secara kimia. Nilai COD akan selalu lebih besar dari BOD karena kebanyakan senyawa lebih mudah teroksidasi secara kimia daripada secara biologi. Pengukuran COD membutuhkan waktu jauh lebih cepat, yakni dapat dilakukan selama 3 jam.

Jika korelasi antara BOD dan COD sudah dikatahui, maka kondisi air limbah sudah dapat diketahui pula.

- DO (Dissolved Oxygen)

DO adalah banyaknya oksigen yang terkandung di dalam air dan diukur dalam satuan miligram per liter. Oksigen yang terlarut ini dipergunakan sebagai tanda derajat pengotoran limbah yang ada. Semakin besar oksigen yang terlarut, maka menunjukkan derajat pengotoran yang relatif kecil.

- Limbah Rumah Tangga

- Pengertian Limbah Rumah Tangga

Dari semua sumber pencemar lingkungan, sumber pencemaran yang paling tinggi berasal dari limbah rumah tangga. Diikuti kemudian oleh limbah industri dan sisanya limbah rumah sakit, pertanian, peternakan, atau limbah lainnya.

Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan sanitasi manusia yang rutin. Limbah ini dapat berupa sisa makanan, sampah organik dan anorganik, sisa air cuci dan mandi serta ekskreta manusia. Limbah cair domestik adalah Air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak ( Sugiharto, 1987 dalam Novita 2009).

Sumber limbah rumah tangga :

- Permukiman (rumah tangga)

- Daerah komersial (commercials district)

- Perkantoran (institutional facilities)

- Fasilitas rekreasi (recreational facilities)

- Karakteristik limbah cair domestik

- Karakteristik limbah cair domestik dari WC dan kamar mandi

Tabel 1. Karakteristik limbah cair domestik

| Parameter | Feses | Urine |
| --- | --- | --- |
| Massa basah | 135-270 gr/org/hr | 1-1.31 gr |
| Massa kering | 20-35 gr/org/hr | 0.5-0.7 gr |
| Uap Air | 66-80 % | 93-96 % |
| Organik | 88-97 % | 93-96 % |
| Nitrogen | 5-7 % | 15-19 % |
| Phosfor () | 3-5.4 % | 2.5-5 % |
| Potasium () | 1-2.5 % | 3-4.5 % |
| Karbon | 44-55 % | 11-17 % |
| Kalsium (CaO) | 4.5-5 % | 4.5-6 % |

Sumber: Mara dalam Novita, 2009

- Rata-rata timbulan limbah cair dari pemukiman (Metcalf & Eddy, 2003 dalam Novita) :

Apartemen

- Lantai banyak ( tinggi)  : 35-75 gal/org/hari

- Lantai rendah : 50-80 gal/org/hari

Rumah individu

- Sederhana : 45-90 gal/org/hari

- Menengah : 60-100 gal/org/hari

- Mewah : 70-150 gal/org/hari

Hotel : 30-55 gal/org/hari

Motel

- Dengan dapur : 90-180 gal/org/hari

- Tanpa dapur : 75-150 gal/org/hari

Komposisi limbah cair domestik

Tabel 2. Komposisi limbah cair domestik

| Parameter | Konsentrasi (mg/l) | Tipikal (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Total solid | 300-1.200 | 700 |
| Settleable solid | 50-200 | 100 |
| Suspended solid | 100-400 | 220 |
| Dissolved solid | 250-850 | 500 |
|  | 100-400 | 250 |
| COD | 200-1.000 | 500 |
| Nitrogen total (N) | 15-90 | 40 |
| Nitrogen organik | 5-40 | 25 |
| Amoniak | 10-50 | 25 |
| Nitrit | 10-50 | 25 |
| Phosfor total (P) | 5-20 | 12 |
| Phospor organik | 1-5 | 2 |
| Phospor anorganik | 5-15 | 10 |
| pH | 7-7.5 | 7 |
| Kalsium | 30-50 | 40 |
| Klorida | 30-85 | 50 |
| Sulfat | 20-60 | 15 |

Sumber Mara dalam Novita, 2009

- Pengolahan Air Limbah

Pengolahan limbah adalah usaha untuk mengurangi atau menyetabilkan zat-zat pencemar sehingga saat dibuang tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Tujuan utama pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba pathogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme alami. Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan bak resapan dengan ketentuan sebagai berikut (Anonim, 1991).

- Tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Baik air di permukaan tanah atau air di dalam tanah.

- Tidak mengotori permukaan tanah.

- Menghindari penyebaran cacing tambang di permukaan tanah.

- Mencegah berkembangbiaknya lalat dan serangga lainya.

- Tidak menimbulkan bau.

- Jarak  minimal dengan sumber air 10 meter.

- Sistem Penanganan Limbah Cair Domestik

- Sistem penanganan terpusat off-site yaitu pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat, misalnya dari setiap rumah buangan dari kakus disalurkan melalui sistem perpipaan ke suatu tangki septik, sehingga tiap rumah tidak perlu membangun masing-masing tangki septik.

Daerah pemukiman

Fasilitas rekreasi

Perkantoran

Bak penampung

Jaringan drainase kota

Instalasi pengolahan limbah cair

Badan air penerima

Gambar 1. Sistem penanganan limbah terpusat

Sumber : Novita,2009

- Sistem penanganan setempat on-site adalah pengolahan air limbah yang dilakukan ditempat yaitu pengolahan air limbah dari suatu unit rumah dengan sistem cubluk atau tangki septik yang ditempatkan pada rumah itu sendiri.

Daerah pemukiman

Fasilitas rekreasi

Perkantoran

Tangki septik dan bidang resapan komunal

Tangki septik dan bidang resapan individual

Instalasi pengolahan lumpur tinja

Instalasi pengolahan lumpur tinja

Truk tinja

Truk tinja

Badan air penerima

Sanitary landfill

Gambar 2. Sistem penanganan limbah setempat

Sumber : Novita,2009

- Pengolahan Limbah Domestik pada Sanimas

        - Pengertian Sanimas

Air tanah di daerah padat penduduk dan kumuh umumnya sudah banyak tercemar bakteri. Ditambah lagi pembuangan air limbah rumah tangga secara langsung atau tanpa pengolahan terlebih dahulu akan membahayakan kesehatan manusia dan merusak lingkungan. Maka diperlukan sistem pembuangan air limbah yang menyangkut pembuangan air kotor dari rumah tangga, dimana fasilitas tersebut dapat menjamin agar lingkungan rumah selalu bersih dan sehat. Tentunya ditunjang dengan ketersediaan penyediaan air bersih dan sarana pembuangan air kotor yang lancar.

Sanimas atau Sanitasi oleh masyarakat adalah suatu konsep penyelenggaraan sanitasi air limbah rumah tangga atau domestik yang dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri melalui perencanaan, pemilihan teknologi, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat dengan pendampingan dari fasilitator.

Adapun tujuan Sanimas adalah sebagai berikut

- Memperbaiki sarana sanitasi masyarakat yang tinggal di perkampungan padat, kumuh, miskin di perkotaan dengan pendekatan sanitasi berbasis masyarakat.

- Menjadikan sarana sanitasi berbasis masyarakat sebagai alternatif pilihan teknologi sanitasi oleh pemerintah kota/kabupaten.

Sanimas menyediakan beberapa komponen pilihan sistem sanitasi yang dapat digunakan antara lain :

- Sanimas sistem komunal perpipaan. Adalah sistem Sanimas yang menyediakan fasilitas pengolahan limbah komunal dengan jaringan pipa beserta media pengolahnya yaitu tangki septik bersusun (baffle reactor) dan anaerobic filter.

- Sanimas sistem MCK plus. Adalah sistem Sanimas yang menggunakan fasilitas MCK untuk umum beserta pengolahannya yang dilengkapi dengan bio-digester sebagai penghasil biogas.

- Sanimas sistem mix (gabung) antara komunal perpipaan dan MCK plus. Yaitu sistem Sanimas yang menggabungkan pengolahan limbah domestik komunal dengan MCK dan dilengkapi dengan bio-digester.

  - Komponen teknologi sanitasi pada Sanimas

Pada Sanimas juga diterapkan beberapa teknologi sanitasi agar kualitas air buangan aman dan tidak merusak badan air penerima. Teknologi yang dipakai antara lain :

    - Biodigester

Adalah tempat berlangsungnya dekomposisi anarob dan berfungsi sebagai unit sedimentasi dan penghasil biogas. Berbentuk setengah bola (fixed dome) dan mempunyai 3 ruang yaitu :

      - Bak inlet

Tempat masuknya limbah sebelum diproses dalam digester.

      - Digester

Tempat berlangsungnya proses dekomposisi anaerob yang menghasilkan biogas. Digester ditempatkan tertimbun dalam tanah agar bakteri anaerob tidak terkena sinar matahari langsung sehingga memaksimalkan produksi biogas.

      - Bak outlet

Tempat keluarnya sisa proses anaerob secara gravitasi untuk proses selanjutnya.

    - Baffle reactor ( tangki septik bersusun )

Adalah sistem pengolahan limbah secara anaerob yang terdiri dari beberapa tangki dan dipisahkan oleh sekat-sekat vertkal. Limbah diendapkan pada masing-masing tangki dan mengalir secara up-flow.

    - Anaerobic filter

Adalah tempat berkembangnya bakteri anaerob dengan material batu vulkanik sebagai medianya.

BAB III

METODE RANCANGAN KAJIAN

- Obyek Kajian

Obyek dalam kajian ini adalah sistem pengolahan limbah domestik Sanimas (Sanitasi oleh Masyarakat)  yang terletak di Kelurahan Sindurejan RT 01 RW 02, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

- Tempat Kajian

Kajian ini dilakukan di pengolahan limbah domestik Sanimas yang terletak di Kelurahan Sindurejan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

- Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

      - Metode Pengamatan (observasi)

Dalam metode ini dilakukan pengamatan langsung dengan cara terjun langsung ke lapangan kemudian melihat, mengamati, mencatat serta mengambil gambar yang berhubungan dengan instalasi yang digunakan pada sistem pengolahan limbah domestik Sanimas di Kelurahan Sindurejan Purworejo.

      - Metode Wawancara (interview)

Metode wawancara dilakukan pada saat berada di tempat kajian dengan menanyakan langsung kepada pengurus yang terkait dengan proses pengolahan limbah domestik dan keterangan sistem penggunaan Sanimas tersebut.

      - Metode Studi Literatur

Metode ini dilakukan dengan cara mencari dasar-dasar teori mengenai pengertian, pengolahan, dan instalasi sistem pengolahan limbah domestikdari buku-buku, sebagai pembanding segala sesuatu yang terlihat di lapangan untuk mendapatkan kesesuaian. Selain dari buku-buku, studi literatur ini juga mengacu pada peraturan standar baku mutu limbah domestik yang sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003. Yaitu kualitas air buangan limbah maksimal BOD 100 mg/l dan Ph 6 - 9.

- Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kajian proyek akhir ini adalah

      - Data Primer

Data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan obyek penulisan yang diperoleh di lapangan. Data ini merupakan data yang harus ada dan akan digunakan dalam analisa yang akan dilakukan, yang termasuk data jenis ini adalah data denah bangunan, dan data tentang detail sistem pengolahan limbah domestik.

      - Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam melakukan analisis yang meliputi data hasil pengujian laboratorium yang didapat langsung dari Sanimas yang diujikan di laboratorium.

- Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

      - Deskripsi

Mendeskripsikan data yang telah diperoleh di lapangan kemudian membandingkan dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan juga pedoman literatur yang ada (SNI).

      - Perhitungan

Menganalisis efektifitas pengolahan limbah domestik dengan model Sanimas RT 01 RW 02 Kelurahan Sindurejan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dalam  pengolahan limbah domestik melalui perhitungan terhadap data sekunder yaitu berupa sampel limbah domestik yang diambil dari lingkungan RT 01 RW 02 Kelurahan Sindurjan Kabupaten Purworejo dan di uji di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

E	= Efisiensi (%)

S0	= Konsentrasi substrat inlet (mg/ltr)

S1	= Konsentrasi substrat outlet (mg/ ltr)

# BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Deskripsi Obyek

Sanimas ini terletak di Kelurahan Sindurejan RT 01 RW 02 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, yang merupakan Sanimas ke 2 yang dibangun di wilayah Kecamatan Purworejo. Sanimas ini meggunakan sistem gabungan antara  sistem komunal dan sistem MCK plus.

Sanimas ini dibuat di  RT 01 RW 02 Kelurahan Sindurejan karena disini sistem sanitasinya kurang bagus dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu RT 01 RW 02 mempunyai lahan yang cukup untuk dibangun MCK.

Dengan luas wilayah 1,11  Kelurahan Sindurjan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kelurahan Paduroso dan Kelurahan Mranti.

- Sebelah Timur : Kelurahan Purworejo.

- Sebelah Barat : Kelurahan Doplang

- Sebelah Selatan Kelurahan Pangen Juru Tengah

- Hasil Kajian

- Proses pengolahan limbah domestik pada Sanimas

Pengolahan limbah pada Sanimas ini menggunakan sistem IPAL komunal dan MCK plus. Sistem komunal adalah penggabungan sistem - sistem air buangan  pribadi menjadi satu dan terpusat, dengan harapan mempermudah pengontrolan dan menjaga kualitas air sumur. Sedangkan MCK plus adalah sistem mandi, cuci, kakus dengan tambahan biodigester  yang menghasilkan biogas dan dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar secara gratis. Berikut ini adalah diagram alir IPAL sistem DEWATS dan peta situasi pemipaan yang digunakan pada Sanimas RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan.

| WC |  | Kamar Mandi |  | Tempat Cuci |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Black Water

Floor Drain

Closet

Inlet

Bak kontrol

Digester

Grey Water

Unit Bio-digester

Inlet

Bak Pelimpah

Unit Settler One Chamber

Unit Anaerobic Baffle Reactor (ABR)

Unit Anaerobic Filter (AF)

Badan Air Penerima (Sumur peresapan, Sungai, Sawah, dan sebagainya)

# Gambar 5. Diagram alir IPAL sistem DEWATS

(Sumber : BORDA-LPTP, 2009)

U

A

B

A

AA

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

Keterangan :

A : Rumah warga

B : Mushola

C : Komplek MCK

: Pipa PVC diameter 6”

: Pipa PVC diameter 4”

: Bak Kontrol

: Bidang Resapan

: Sawah

Peta Situasi Pemipaan Sanimas RT 1 RW 2 Kelurahan Sindurejan

Limbah dari WC terbagi menjadi 2, dari closet dan floor drain. Limbah dari closet (black water) akan masuk ke biodigester melalui bak inlet. Apabila biodigester telah penuh, maka akan dikeluarkan melalui bak pelimpah. Bak pelimpah juga berfungsi untuk menjaga kadar air dalam biodigester agar tidak mempengaruhi produksi biogas. Selanjutnya dari bak pelimpah akan diteruskan ke settler dan proses selanjutnya ke anaerobic baffle reactor dan anaerobic filter.

Sedangkan limbah dari floor drain, kamar mandi, dan tempat cuci (grey water) akan langsung ke unit settler one chamber dan proses selanjutnya ke anaerobic baffle reactor dan anaerobic filter. Setelah semua proses ini air dibuang ke badan air penerima.

- Perawatan instalasi Sanimas

Agar jaringan pipa dan unit digester tahan lama dan produksi gas tidak terhambat maka diperlukan perawatan sebagai berikut (BORDA-LPTP, 2009):

- Membuang hanya limbah cair dan memasang saringan untuk memisahkan limbah padat.

- Menggunakan sabun secukupnya karena baik untuk proses pengolahan dan hemat.

- Mengumpulkan minyak goreng bekas untuk menghindari pipa tersumbat.

- Menggelontor lubang air dari dapur 1 minggu sekali dengan 3 liter air mendidih untuk menghindari penebalan lemak pada pipa.

- Membuang limbah padat dan dikumpulkan dalam tas plastik

- Memeriksa bak kontrol 3 hari sekali.

Sedangkan hal yang tidak boleh dilakukan agar saluran tidak tersumbat dan keawetan digester tetap terjaga adalah sebagai berikut:

- Memasukkan limbah padat karena dapat menyumbat saluran.

- Menggunakan sabun berlebihan karena mengganggu proses pengolahan.

- Membuang minyak goreng bekas ke saluran pembuangan dapur karena dapat menyumbat pipa.

- Membuang bahan kimia karena mematikan bakteri.

- Menanam pohon dekat saluran karena merusak pipa.

Selain itu warga juga membentuk panitia pengurus Sanimas. Agar  kegiatan yang berkaitan dengan Sanimas berjalan lancar dan terkoordinasi. Setiap kepala keluarga yang pembuangan limbahnya menggunakan Sanimas dikenakan iuran sebesar Rp 5.000,00 per bulan. Sedangkan warga yang menggunakan biogas hasil pengolahan Sanimas di kenakan iuran sebesar Rp 15.000,00 per bulan. Sementara warga yang menggunakan fasilitas MCK dan kompor biogas yang terdapat di komplek MCK tidak dipungut biaya, karena MCK ini bersifat umum. Namun hingga saat ini warga belum ada yang menggunakan biogas untuk keperluan memasak   sehari – hari.

- Analisis Data

- Unit Penghasil Limbah

Di wilayah RT 01 RW 02 terdapat 20 rumah atau 83 orang yang menggunakan Sanimas sebagai pengolahan limbah domestik  dari total 31 rumah yang ada di RT 01 RW 02. Untuk keperluan mencuci dahulu hingga sekarang warga menggunakan mbeji atau mata air. Namun setelah dibangun Sanimas, sebagian warga mencuci menggunakan fasilitas MCK yang tersedia.

- Kamar mandi dan tempat cuci

Air  kotor dari kamar mandi warga maupun dari MCK  dan tempat cuci tidak boleh dibuang ke dalam digester. Sehingga air kotor dari tempat tersebut masuk settler dan proses selanjutnya hingga keluar ke badan penerima air.

- WC

Air dari WC warga dan MCK dibuang melaui aluran dan masuk digester. Untuk selanjutnya diproses menjadi biogas secara anaerob.

- Unit Pengolahan Limbah pada Sanimas

- Bak kontrol

Air buangan dari WC atau kamar mandi mula-mula masuk bak kontrol untuk menyaring kotoran padat. Kotoran padat tidak dapat diproses bahkan dapat mengganggu proses selanjutnya. Bak kontrol terletak pada belakang WC atau kamar mandi

15

15

50

# Gambar 7. Bak kontrol tampak atas

# 30

# 50

15

15

# Gambar 8. Bak kontrol tampak samping

# 2. Unit bio-digester

- Bak inlet

Pada Sanimas ini terdapat dua inlet yaitu inlet dari kamar mandi dan tempat cuci yang selanjutnya masuk ke settler. Dan inlet dari WC yang selanjutnya masuk ke digester. Untuk inlet yang masuk ke digester juga berfungsi untuk mencampur kotoran dan air agar potensi biogas maksimal serta menghindari endapan pada saluran masuk. Bak inlet mempunyai dimensi 50 cm x 50 cm x 90 cm

50

50

15

15

Gambar 9. Bak inlet tampak atas

90

15

15

50

Gambar 10. Bak inlet tampak samping

- Digester dome reactor

Setelah masuk bak inlet, feses diproses secara anaerob didalam digester. Dimana proses tersebut menghasilkan biogas. Digester berbentuk fixed dome (setengah bola), digester harus dan kedap udara dan terlindung dari sinar matahari langsung agar proses pembentukan biogas berjalan maksimal. Pada Sanimas ini digester tertanam seluruhnya didalam tanah hal ini disesuaikan dengan iklim di Indonesia agar suhu digester stabil dan memaksimalkan tumbuhnya bakteri methanogen yaitu bakteri yang diperlukan untuk pembuatan biogas. Waktu tinggal limbah didalam digester adalah 25 hari. Dimensi digester ini adalah :

Diameter : 170 cm

Volume   : ½ x 4/3 x  π x  r³  = ½ x 4/3 x  3,14 x

=  10.284.546,47

=  10.284,546  = 10,28

Gambar 11. Unit Digester dome reactor tampak samping

Gambar 12. Unit Digester dome reactor tampak atas

Sumber : BORDA-LPTP. 2009

- Bak pelimpah

Merupakan tempat untuk menampung kelebihan isi dari digester. Bak pelimpah juga berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan air dari dalam digester. Karena bila terlalu banyak air, maka biogas yang dihasilkan tidak maksimal. Bak pelimpah bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan tekanan hidrostatik. Jadi sisa proses yang pertama keluar merupakan kotoran yang pertama masuk. Mempunyai dimensi 330 cm x 135 cm x 45 cm

# Volume = 330 cm x 135 cm x 45 cm

= 2004750

= 2.004,75  = 2,00

15

135

24

Gambar 13. Bak pelimpah tampak atas

45

Gambar 14. Bak pelimpah tampak samping

- Unit settler

Unit settler menampung air limbah dari  bak pelimpah, kamar mandi dan tempat cuci sebagai tempat sedimentasi atau pengendapan. Waktu tinggal 2 jam Berukuran 300 cm x 237 cm x 160 cm.

Volume = 300 cm x 237 cm x 160 cm

= 11376000

= 11.376 = 0,11

Plat Lantai 15 cm 1 : 2 : 3

Lantai Kerja 1 : 3 : 5

Pasir urug

Gambar 9. Unit settler tampak samping

Gambar 15. Unit settler tampak samping

24

1600

24

# Gambar 16. Unit settler tampak atas

Sumber : BORDA-LPTP, 2009

- Unit anaerobic baffle reactor (ABR)

Unit baffle reactor terdiri dari lima bagian yang masing - masing dipisahkan oleh sekat.. Pada dasarnya pengolahan limbah dalam baffle reactor merupakan pengolahan limbah cair untuk menghilangkan materi organik secara biologi dengan menggunakan mikroorganisme yang bekerja secara anaerob dengan aliran air up-flow. Dan waktu tinggal 8 jam. Dengan dimensi 400cm x 250cm x 300cm

# Volume = 400 cm x 237 cm x 300 cm

= 28440000

=   =  0,028

24

237

20

100

24

80

15

80

15

15

80

80

15

# Gambar 17. Baffle Reactor tampak samping

360

15

80

24

24

# Gambar 18. Baffle Reactor tampak atas

Sumber : BORDA-LPTP, 2009

- Unit anaerobic filter

Anaerobic filter merupakan tempat untuk menyaring sisa buangan dari ABR. Berisi filter dari batuan vulkanik sebagai tempat berkembangnya bakteri anaerob agar kualitas air buang lebih bagus. Waktu tinggal anaerobic filter 30 jam. Mempunyai dimensi 300cm x 424cm x 237cm.

Volume = 300 cmx 424 cm x 237 cm

= 30146400

= 30.146,4 = 0,030

# Bak outlet

# Gambar 19. Anaerobic Filter

Sumber : BORDA-LPTP, 2009

- Badan air penerima

Air limbah hasil pengolahan Sanimas RT 01 RW 02 Sindurjan dialirkan ke bidang resapan yang berupa tanah kosong yang terletak di belakang area MCK.

- Kapasitas Sanimas Beji Permai

Kapasitas Sanimas Beji Permai digunakan untuk 200 orang. Perhitungan debit berdasarkan aliran rata–rata perhari yaitu 100 liter/orang/hari atau 0,100orang/hari. Jadi perhitugan debit yang direncanakan adalah :

# Q = jumlah orang x jumlah debit rata –rata air yang digunakan

= 200 orang x 0,100 /org/hari

= 20  /hari

= 0,833/jam

Untuk perhitungan kapasitas air limbah yang direncanakan pada masing – masing bak pengolahan adalah sebagai berikut.

- Digester

Volume tinja dan air seni rata-rata tiap orang = 0,00157/orang/hari

Jumlah orang                                 =  200orang

Watu tinggal dalam digester (dt)   =  25 hari

Volume = vol tinja rata-rata x jumlah orang x dt

# = 0,00157 /org/hr x 200 org x 25 hr

= 7,850

- Unit settler

Waktu tinggal settler (dt) = 2 jam

Kapasitas  = Q x dt

= 0,833 /jam x 2 jam

= 1,666

- Unit baffle reactor

Waktu tinggal baffle reactor (dt) = 8 jam

Kapasitas = Q x dt

= 0,833 /jam x 8 jam

= 6,666

- Unit anaerobic filter

Waktu tinggal anaerobic filter (dt) = 30 jam

Kapaitas = Q x dt

= 0,833 /jam x 30 jam

= 24,999

Dari hasil perhitungan volume limbah cair perencanaan dan volume realitas dari gambar kerja diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 5. Perbandingan perhitungan volume rencana dan volume realitas

| Bak pengolahan | Volume rencana | Volume realitas | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Digester Settler Baffle reactor Anaerobic filter | 7,850 1,666 6,666 24,999 | 10,284 11,376 28,440 30,146 | Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi |

- Efisiensi Pengolahan Limbah

Untuk mengetahui efisiensi pengolahan limbah, dilakukan tes uji laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta pada tanggal 9 Juli sampai dengan 23 Juli 2011. Sampel diambil di Sanimas Beji Permai oleh penulis pada tanggal 7 Juli 2011. Dari hasil pengujian laboratorium tersebut diketahui data- data sebagai berikut :

# Tabel 6. Data pengujian bak pelimpah

| No | Parameter | Satuan | Hasil | Baku Mutu | Spesifikasi metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,5 | 6,0 – 8,0 | SNI 06-6989 11-2004 |
| 2 | BOD |  | 92,00* | 75 | APHA 5210-B-2005 |
| 3 | COD |  | 220,70* | 200 | APHA 5220-C-2005 |
| 4 | TSS |  | 10 | 75 | APHA 2540-D-2005 |
| 5 | TDS |  | 585 | 1000 | IKM/5.4.30//BLK/Y |
| 6 | Nitrogen (N) |  | 205,95 | - | Destruksi, Destilasi, Titrasi |
| 7 | Fosfot |  | 14,046 | - | IKM/5.4.40/BLK/Y |

Keterangan * = diluar batas baku mutu

# Tabel 7. Data pengujian inlet settler

| No | Parameter | Satuan | Hasil | Baku Mutu | Spesifikasi metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,5 | 6,0 – 8,0 | SNI 06-6989 11-2004 |
| 2 | BOD |  | 55,50 | 75 | APHA 5210-B-2005 |
| 3 | COD |  | 151,01 | 200 | APHA 5220-C-2005 |
| 4 | TSS |  | 72 | 75 | APHA 2540-D-2005 |
| 5 | TDS |  | 425 | 1000 | IKM/5.4.30//BLK/Y |
| 6 | Nitrogen (N) |  | 190,78 | - | Destruksi, Destilasi, Titrasi |
| 7 | Fosfot |  | 9,721 | - | IKM/5.4.40/BLK/Y |

# Tabel 8. Data pengujian outlet

| No | Parameter | Satuan | Hasil | Baku Mutu | Spesifikasi metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,5 | 6,0 – 8,0 | SNI 06-6989 11-2004 |
| 2 | BOD |  | 10,50 | 75 | APHA 5210-B-2005 |
| 3 | COD |  | 27,10 | 200 | APHA 5220-C-2005 |
| 4 | TSS |  | 16 | 75 | APHA 2540-D-2005 |
| 5 | TDS |  | 274 | 1000 | IKM/5.4.30//BLK/Y |
| 6 | Nitrogen (N) |  | 161,7 | - | Destruksi, Destilasi, Titrasi |
| 7 | Fosfot |  | 1,863 | - | IKM/5.4.40/BLK/Y |

# Sumber : Laporan Hasil Uji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta

Perhitungan efisiensi bak pelimpah adalah sebagai berikut :

# E =

- Efisiensi COD

- Inlet     = 220,70

- Outlet  =  27,10

- Efisiensi =   = 87,72

- Efisiensi BOD

- Inlet   = 92,00

- Outlet = 10,50

- Efisiensi =   = 88,58

- Efisiensi TSS

- Inlet   = 10

- Outlet = 16

- Efisiensi =   =

- Efisiensi

- Inlet   = 14,046

- Outlet = 1,863

- Efisiensi =   =

- Efisiensi TDS

- Inlet    = 585

- Outlet = 274

- Efisiensi =   =

- Efisiensi Nitrogen

- Inlet   = 205,95

- Outlet = 161,7

- Efisiensi =   =

Perhitungan efisiensi settler adalah sebagai berikut :

# E =

- Efisiensi COD

- Inlet   = 151,01

- Outlet = 27,10

- Efisiensi =   =

- Efisiensi BOD

- Inlet   = 55,5

- Outlet = 10,5

- Efisiensi =   =

- Efisiensi TSS

- Inlet   = 72

- Outlet = 16

- Efisiensi =   =

- Efisiensi

- Inlet   = 9,721

- Outlet = 1,863

- Efisiensi =   =

- Efisiensi TDS

- Inlet   = 425

- Outlet = 274

- Efisiensi =   =

- Efisiensi Nitrogen

- Inlet   = 190,78

- Outlet = 161,7

- Efisiensi =   =

# BAB V

PENUTUP

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, perhitungan, dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Sistem pengolahan limbah domestik di Sanimas Beji Permai Kelurahan Sindurjan menggunakan sistem pengolahan anaerobic dengan komponen pengolahan bio-digester, anaerobic baffled reactor (ABR), dan anaerobic filter  yang dilengkapi media filter batu vulkanik.

- Kualitas air limbah sebelum mengalami pengolahan yaitu COD sebesar  151,01 mg/L, BOD sebesar 55,50 mg/L, TSS sebesar 72 mg/L, TDS sebesar 425 mg/L, Nitrogen sebesar 190,78 mg/L,  sebesar 9,721mg/L, dan pH sebesar 6,5. Setelah mengalami pengolahan menjadi COD sebesar 27,10 mg/L, BOD sebesar 10,50 mg/L, TSS sebesar 16 mg/L, TDS sebesar 274 mg/L, Nitrogen sebesar 161,7 mg/L,  sebesar 1,863.

- Persentase kualitas air limbah setelah mengalami pengolahan adalah: COD sebesar 82,05 %, BOD sebesar 81,08 %, TSS sebesar 77,78 %,   sebesar 80,83 %, TDS sebesar 32,52 %, Nitrogen sebesar 15,24 %.

- Dari data sekunder yang berupa hasil uji laboratorium dapat diketahui bahwa kualitas air limbah setelah mengalami pengolahan lebih kecil dari standar baku mutu yaitu sebagai berikut: COD sebesar 27,10 mg/L < 200 mg/L, BOD sebesar 10,50 mg/L < 75 mg/L, TSS sebesar16 mg/L < 75 mg/L, TDS sebesar274 mg/L < 1000 mg/ L. Dengan hasil tersebut maka pengolahan limbah domestik Sanimas Beji Permai telah memenuhi persyaratan standar baku mutu air limbah.

- Saran

- Warga RT 01 RW 02 hendaknya lebih memperhatikan dan merawat Sanimas, terutama MCK yang kondisinya kotor dan kurang terawat.

- Diharapkan semua warga RT 01 RW 02 menggunakan Sanimas sebagai tempat pengolahan limbah domestik. Karena dari 31 rumah, 20 rumah sudah memakai Sanimas dan sisanya belum.

- Hendaknya fasilitator melatih warga untuk menjadi operator IPAL, jadi apabila terjadi kerusakan atau kebocoran warga bisa langsung memperbaiki sendiri tanpa harus menunggu tim ahli dari fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1991. Buku Panduan Air dan Sanitasi. Jakarta: Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan PDII - LIPI bekerjasama dengan Swiss Development Cooperation

BORDA-LPTP. 2009. PERAWATAN UNTUK PENGGUNA SANIMAS. Yogyakarta: BORDA - LPTP

BORDA-LPTP. 2009. SANIMAS 2009 (Sosialisai kepada Masyarakat). Yogyakarta: BORDA - LPTP

DEWATS-LPTP. 2009. GAMBAR KERJA SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) Sindurjan Kabupaten Purworejo. Purworejo: DEWATS-LPTP

Evi, Novita. 2009. Karakteristik Limbah Cair dan Sistem Penanganannya. Jakarta: Universitas Indonesia Repository

Sahidu, S. 1983. Kotoran Sebagai Sumber Energi. Jakarta:  Dewarucci Press bekerjasama dengan PEMDA DKI. Jakarta

Sambang El Haq, Putut. dan Soedjono. Eddy. 2010. Potensi Lumpur Tinja Manusia Sebagai  Penghasil Biogas. Surabaya: FTSP-ITS

Scundaria, Selfina. 2010. Tinjauan Sistem Pengolahan Limbah Cair PT Sari Husada Unit II (Kemudo, Klaten). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Wijayanti, H. 1993. Pengaruh pH, Alkalinitas, dan Nutrient Terhadap Produksi Gas Methan Pada Pengolahan Limbah Industri Alkohol Secara Anaerobik Dengan dan Tanpa Pengadukan. Surabaya: Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-ITS

DOKUMENTASI PENGAMBILAN SAMPEL INLET

DOKUMENTASI PENGAMBILAN SAMPEL BAK PELIMPAH

DOKUMENTASI PENGAMBILAN SAMPEL OUTLET

DOKUMENTASI LOKASI MCK